|  | Общество с ограниченной ответственностью Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |
| --- | --- |

305029, Курская область, г. Курск, ул К.Маркса 66б

E-mail: marketing@isogd.pro, www.isogd.pro

ОКПО 70481484, ОГРН 1045001851894, ИНН/КПП 5008036537/463201001

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОВЕТСК

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом №0166300001017000038-0145357-01

от 16.05.2017 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

г. Курск 2017г.

| Заказчик | Администрация муниципального образования город Советск Щекинского района |
| --- | --- |
| Исполнитель | ООО Научно-внедренческий центр «ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОВЕТСК

ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

(разработано в соответствии с муниципальным контрактом №0166300001017000038-0145357-01

от 16.05.2017 г.)

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Том 2

Директор							Назин О.С.

Главный архитектор проекта			Сабельников А.Н.

Руководитель проекта 					Ашурков В.В.

г.Курск 2017 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

ООО НВЦ «Интеграционные технологии»

Назин О.С.		—директор

- Сабельников А.Н.	— главный архитектор проекта

- Ашурков В.В.		— руководитель проекта

- Ярешко С.И.		— архитектор

Данилова А.А.		— экономист-географ

- Лихошерстова Н.В. 	— архитектор проектов

- Толмачева Н.А.		— инженер-менеджер ГИС

- Бурцева Н. А.		— начальник отдела картографии

- Бартенева Е.В. 		— инженер-картограф

- Полякова М.А. 		— инженер-картограф

- Ткаченко Н.С.		— инженер-картограф

- Чекаданова Е.С.		— инженер-картограф

- Яковенко А.А.		— инженер-картограф

- Косякова О.И.		— инженер-картограф

- Гальчанский К.Б	.	— гео-системный администратор

- Носова Д.А.		—главный юрисконсульт

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	4

ВВЕДЕНИЕ	6

1	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ	8

1.1 Общие сведения о муниципальном образовании	8

1.2 Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования	8

1.3 Природные условия и ресурсы	9

1.3.1 Климатическая характеристика	9

1.3.2	Гидрография. Гидрогеология	10

1.3.3	Рельеф	11

1.3.4 Геологическая характеристика	12

1.3.5	Минерально-сырьевые ресурсы	13

1.3.6 Инженерно-строительная характеристика	Ошибка! Закладка не определена.

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	14

2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения	14

2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования	14

2.3	Экономическая база муниципального образования	15

2.4	Население	17

2.5	Жилищный фонд	18

2.6	Система культурно-бытового обслуживания	20

2.7	Транспортная инфраструктура муниципального образования	22

2.7.1	Внешний транспорт	22

2.7.2	Улично-дорожная сеть	22

2.8	Инженерное оборудование территории	23

2.8.1 Водоснабжение	24

2.8.2	 Водоотведение	26

2.8.3 Теплоснабжение	27

2.8.4 Газоснабжение	28

2.8.5 Электроснабжение	29

2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение	31

2.9	Инженерная подготовка территории	32

2.10	Зеленый фонд муниципального образования	34

2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ	35

2.12	Санитарно-экологическое состояние окружающей среды	36

2.13	Зоны с особыми условиями использования территорий	38

2.13.1	Рекреационно-туристические зоны	38

2.13.2	Зоны охраны объектов культурного наследия	38

2.13.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы	39

2.13.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	41

2.13.6	Санитарно-защитные зоны	46

3 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	49

4 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ	53

5 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА	57

6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	58

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	59

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	60

Приложение 1	61

# ВВЕДЕНИЕ

Разработка Генерального плана муниципального образования город Советск Щекинского района Тульской области  (далее Генеральный план) осуществлена ООО НВЦ «Интеграционные технологии» в соответствии с муниципальным контрактом №0166300001017000038-0145357-01 от 16.05.2017 года, заключенным с Заказчиком, которым выступает Администрация муниципального образования город Советск Щекинского района.

Генеральный план разрабатывается в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, СП 42.13330.2011, Уставом МО город Советск, а также в соответствии с целями и задачами развития Тульской области, сформулированными в документах территориального планирования, социально-экономического развития Тульской области.

Графическая часть генерального плана разработана на материалах с использованием следующих интернет порталов общего доступа: http://pkk5.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru – космоснимки.

При разработке Генерального плана муниципального образования город Советск использованы следующие периоды:

- исходный год – 2008 год;

- I очередь – 2020 год;

- расчетный срок –2030 год.

Состав проектных материалов

Содержание генерального плана

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

  - цели и задачи территориального планирования;

  - перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования город Советск Щекинского района Тульской области (графические материалы)»:

  - карта планируемого размещения объектов местного значения (МО 1:25000, населенный пункт 1:5000);

  - карта границ муниципального образования (М 1:25 000);

  - карта функциональных зон (МО 1:25000, населенный пункт 1:5000).

Содержание прилагаемых к генеральному плану материалов:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

  - сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

  - обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения муниципального образования на основе анализа использования территорий поселения, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

  - оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие территорий;

  - мероприятия, утвержденные документами территориального планирования Тульской области и Щекинского района;

  - перечень земельных участков, которые включаются в границы муниципального образования, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования город Советск Тульской области:

  - карта современного использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:5000);

  - карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории (МО 1:25000, населенный пункт 1:5000);

  - карта транспортной и инженерной инфраструктур муниципального образования (МО 1:25000, населенный пункт 1:5000);

  - карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (МО 1:25000, населенный пункт 1:5000).

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

## Общие сведения о муниципальном образовании

Муниципальное образование город Советск – составная часть МО Щекинский район, входящего в состав субъекта Российской федерации – Тульской области. Тульская область - часть Центрального Федерального округа.

Статус муниципального образования - городское поселение МО город Советск.

Административный центр муниципального образования – город Советск.

Население муниципального образования составляет:

- по переписи 2002 г. – 8,8 тыс. чел.

- по состоянию на 01.01.2008 г. – 7,7 тыс. чел.

Территория муниципального образования - 1058 га (10,58 км2)

Плотность населения -  735  чел/ км2.

Муниципальное образование город Советск расположено в восточной части Щекинского муниципального района. На востоке граничит с МО Приупское  Киреевского района, на севере, западе и юге  -  с МО Огаревское Щекинского района.

На территории муниципального образования расположен один населенный пункт - город Советск.

В соответствии со Схемой территориального планирования Тульской области, разработанной в 2007 году, Муниципальное образование город Советск входит в Центральный внутриобластной планировочный район, занимающий центральную часть Тульской области.

С центром муниципального района городом Щекино муниципальное образование город Советск связывают две автодороги с твердым покрытием: автомагистраль Москва-Крым (Е-4), автодорога Советск-Житово (Советск-Захаровка).

Выгодное географическое расположение, наличие солидного промышленного потенциала и развитой транспортной инфраструктуры позволяют рассматривать муниципальное образование как один из перспективных ареалов экономического роста.

## Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование город Советск – административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе Тульской области.

Структуру органов местного самоуправления муниципального образования составляют:

(	представительный орган муниципального образования – Собрание депутатов;

(	Глава администрации муниципального образования;

(	администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования;

(	контрольно-счетный орган сельского поселения - контрольно счетная комиссия сельского поселения.

31 декабря 1954 года по Указу Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Советский, включив в свой состав поселок Упинский, был преобразован в город Советск.

Границы муниципального образования город Советск установлены Законом Тульской области от 04 апреля 2014 года за №2088-ЗТО «О преобразовании муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области и о внесении изменений в закон Тульской области «О переименовании муниципального образования «г.Щекино и Щекинский район» Тульской области, установлении границ, наделении статусом и определении административных центров муниципальных образований на территории Щекинского района Тульской области».

## Природные условия и ресурсы

### Климатическая характеристика

Климат - умеренно-континентальный, характеризуется теплым, неустойчивым летом, умеренно холодной и снежной зимой.

Расчетная температура самой холодной пятидневки для проектирования: отопления -28˚С, вентиляции -15˚С. Средняя  температура отопительного периода 210 суток. Теплый период – с апреля до октября включительно, холодный – с ноября по март включительно.

Самый холодный месяц январь (-10˚С), самый теплый – июль (18,7˚С).

Продолжительность солнечного сияния составляет 1714 часов (в июне до 300 часов с солнцем). За год наблюдается 108 дней без солнца.

Средняя многолетняя температура воздуха:

- годовая – от +3,8ºС до +4,5ºС;

Абсолютный максимум температур  +380, абсолютный минимум – 420.

Средняя амплитуда колебаний температуры наружного воздуха 8,1 – 8,6˚С.

Средняя продолжительность  безморозного периода 141 день, устойчивых морозов – около 103 дней.

Глубина промерзания почвы составляет 120-140 см.

Относительная влажность воздуха – 79%.

Абсолютная влажность воздуха – 3,0 мб.

По сумме осадков район относится к зоне достаточного увлажнения.

На территории выпадает 550-600 мм осадков за год, за теплый период – 396-400 мм, за холодный – 184-200 мм. Преобладает ливневый характер осадков.

Снежный покров устанавливается в ноябре, сходит в апреле. Число дней со снежным покровом – 144-147. Средняя декадная высота снежного покрова – около 40 см.

Преобладающее направление ветра в течение года и в холодный период – западное и юго-восточное, в теплый период - западное. Среднее число дней со штилями около 4%. Средняя годовая скорость ветра – 4 м/с. Наибольшую повторяемость имеют ветры со скоростью 2-5 м/с. Наибольшая вероятность сильных ветров – более 10 м/с -  с ноября по март. Средняя  скорость ветра зимой на 1,6 – 2,0 м/с больше, чем летом. Дневные скорости ветра в 1,5 – 3,0 раза выше ночных. Значительное влияние на скорость ветра у поверхности земли оказывает сила трения, поэтому скорость больше на безлесных пространствах и над водой.

Среднее число дней с туманами – 37, за теплый период -21, за холодный период – 16.

В период с апреля по октябрь наблюдаются грозы, длительностью до 29 дней. Град случается преимущественно в период с апреля по сентябрь, длительностью 1,4-1,9 дней.  Среднегодовое количество дней с метелями – 25. Зимой наблюдается до 55 дней с оттепелями.

Период комфортных климатических условий – с 25 мая по 1 сентября. Комфортные климатические условия характеризуются благоприятным  сочетанием температуры, влажности, скорости ветра. Повторяемость комфортной погоды составляет в среднем 27%.

Территория МО относится ко II-В строительно-климатическому району, в географическом поясе 550 С.Ш.  Расчетная температура самой холодной пятидневки – 260, зимняя вентиляционная температура – 14-16˚. Средняя температура отопительного периода 3,6-3,8˚, продолжительность – 211-214 дней.

МО расположено во II агроклиматическом районе и характеризуется суммой среднесуточных температур воздуха выше 100 – 2200-2300˚, гидротермический коэффициент – 1,4-1,5.

Климатические условия не препятствуют осуществлению любого вида хозяйственной деятельности. По климатическим условиям территория ограниченно благоприятна для сельского хозяйства, по строительно-климатическим условиям благоприятна для строительства, по физиолого-климатическим условиям – ограниченно благоприятна и требует дополнительных инженерных мероприятий.

При градостроительном освоении территории следует предусматривать умеренную защиту от переохлаждения в зимний период и от перегрева в летний период, а также – умеренную ветрозащиту.

### Гидрография. Гидрогеология

Поселение расположено в центральной части Тульской области в бассейне реки Оки. Рассматриваемая территория приурочена к надпойменной террасе реки Упы – притока реки Оки, и характеризуется абсолютными отметками высот в пределах от 170 м (урез водохранилища) до 245 м (участок противотуберкулезного диспансера). Максимальный перепад высот составляет 75 м. Общий уклон имеет направление на восток.

Прилегающая к городу территория пересечена рядом балок, оврагов и лощин. Одна из лощин вдоль северо-западной части города протяженность 2,6 км до 1973 года использовалась на площади 176 га в качестве золоотвала ГРЭС.

Гидрографическая сеть представлена рекой Упой, по которой проходит восточная, юго-восточная границы муниципального образования. В северной части река Упа зарегулирована плотиной.

Щекинское водохранилище используется Щекинской ГРЭС как пруд-охладитель в водооборотной системе и имеет площадь акватории около 600 га. Благодаря сбросу по циркуляционному каналу воды с повышенной температурой поверхность водохранилища не замерзает полностью.

При создании водохранилища в его центре образовался остров площадью 75 га, соединяющийся с левым берегом дамбой и занятый участком леса и коллективными садами. Протяженность водохранилища с севера на юг составляет 4,5 км, ширина колеблется от 170 до 670 м (без учета острова), глубина около 10 м.

Общеплощадочные инженерно-геологические изыскания специально для целей генерального плана не проводились. Основные инженерно-геологические и гидрогеологические данные приведены из материалов изысканий, проведенных ранее Тульским трестом инженерно-строительных изысканий, другими организациями.

Гидрогеологические условия на основной территории относительно благоприятные – грунтовые воды либо отсутствуют, либо встречаются на глубине 2,5 – 5,8 м. от поверхности. Водосодержащими породами являются покровные суглинки и мезозойские пески. Водоупор до глубины 15 м не вскрыт. Направление грунтового потока – на восток. Коэффициент фильтрации для суглинков 0,15 м/сут., скорость движения потока 0,004 м/сут.

При сооружении подвальных помещений требуются мероприятия по защите их подтопления грунтовыми водами, которые по данным химанализов по всем видам коррозии неагрессивны по отношению к бетону нормальной плотности.

Грунтовые воды приурочены к аллювиальным и флювиоглянциальным отложениям.

На участке оползня геологическими работами выявлены два водоносных горизонта. Первый горизонт залегает в верхних песках тульских отложений. Водовмещающие породы – пылеватые глинистые пески тульской толщи карбонового возраста. Водоупором служат глинистые породы карбона. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных  осадков. Горизонт безнапорный. Уровень грунтовых вод зафиксирован на отметках 220,7 на водоразделе и 215,6 на склоне. Мощность водоносного горизонта составляет 0,8 – 4,6 м.

Второй горизонт приурочен  также к пылеватым пескам тульского горизонта,  прослои которых залегают в глинистой толще того же возраста. Питание горизонта – за счет атмосферных осадков. Горизонт напорный. Высота напора составляет 0,2 – 5,6 м. Мощность водоносного горизонта 1,3 – 3,6 м. Удельный дебит водоносных горизонтов не превышает 1,12 л/сек.

На стальных подземных сооружениях должны применяться покрытия, соответствующие изоляции усиленного типа. Кроме того, следует предусматривать катодную поляризацию сооружений.

Все грунты, за исключение оползневых отложений, обладают высокими показателями прочностных и деформационных свойств. Оползневые грунты, имеющие туготекучепластичную консистенцию, должны быть осушены, спланированы и закреплены.

### Рельеф

Геологическая среда определяется состоянием совокупности компонентов: рельефа и геоморфологии, геологического строения, гидрогеологических условий и инженерно-геологических свойств грунтов.

Изменения отдельных её компонентов, влекут за собой общее изменение среды, снижение её устойчивости к воздействию природных и техногенных факторов.

На формирование геологической среды оказывают отрицательное воздействие:

- перепланировка территории под застройку, самовольная застройка на неустойчивых склонах;

- подпор поверхностного стока автодорогами, железнодорожными насыпями и другими линейными сооружениями;

- подпор подземных вод водохранилищами (прудами);

- подъём уровня подземных вод за счёт технических утечек;

- разработка полезных ископаемых;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- радиационное загрязнение территории;

- распашка земель, в том числе лесных площадей.

Современный рельеф практически сформирован техногенными факторами.

Появились техногенные формы рельефа: карьеры, золоотвалы; возникли новые формы за счёт засыпки оврагов, создания насыпей, разработки карьеров.

Активное воздействие на русла рек нарушило их естественный режим, появились заболоченные участки. К возникновению новых форм рельефа (западины, бугры) привело и проявление оползневых, эрозионных, просадочных процессов.

Техногенные факторы играют немалую роль в нарушении целостности геологического массива (многочисленные разведочные скважины, пробуренные для водозаборов и других полезных ископаемых, карьеры и т.д.)

Под воздействием природных и техногенных факторов изменяются во времени и гидрогеологические условия территории. Происходит изменение глубины залегания подземных вод и их состава. Часто литология толщи отложений создает предпосылки для подтопления. При наличии водоупорного слоя, залегающего близко к поверхности и перекрытого высоко проницаемыми отложениями, возникает новый техногенный водоносный горизонт. В других случаях происходит повышение уровня подземных вод

К нарушению режима подземного и поверхностного стока, повышению уровня подземных вод и подтоплению приводит неорганизованная засыпка оврагов слабо фильтрующими породами, перепланировка территории, создание свайных полей.

Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-эпидемиологическая обстановка. К тому же, подземные воды агрессивны, и воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб.

Изменение химического состава подземных вод происходит за счёт их загрязнения. Загрязнение подземных вод первого от поверхности водоносного горизонта жидкими отходами производства является причиной повышения их агрессивности по отношению к бетонным и железобетонным конструкциям фундаментов.

В водонасыщенных грунтах, залегающих в верхней части разреза, существенно ухудшаются прочностные и деформационные свойства, что является причиной снижения несущей способности грунтов оснований сооружений, и, как результат, -  их многочисленные деформации.

С изменением гидродинамического режима подземных вод может быть связана и активизация карстообразования.

Нарушение растительного покрова, вырубка лесов, способствуют проявлению оползней и образованию оврагов.

Не менее опасным процессом являются паводки, проявление которых определяется гидрометеорологическим режимом рек. Паводки причиняют значительный ущерб населению, геологической среде.

Геологическая среда нуждается в защите. Необходимо проведение мероприятий по борьбе с подтоплением, затоплением, противооползневые мероприятия.

### 1.3.4 Геологическая характеристика

Территория поселения сложена с поверхности растительным покровом мощностью 0,2 -0,4 м, местами насыпным грунтом. Под поверхностным слоем до глубины 1,8-13,5 м залегают четвертичные покровные суглинки (в основном тугопластичные) с линзами супеси, подстилаемые ниже мезозойскими пылеватыми песками – среднеплотными и плотными, влажными и водонасыщенными, а также песчано-гравийными отложениями мощностью 4,5-5,0 м. Местами под песчано-гравийными отложениями залегают суглинки мощностью 1,4-3,0 м. Песчано-глинистые породы подстилаются на глубине 15-20 м известняками упинского горизонта карбона. Вскрытая мощность разрушенной зоны известняков составляет 1,0-4,0 м.

Нормативное давление на гравийно-песчаные образования составляют 1,5-2,0 кг/см2, на суглинки и глины 2,5-3,0 кг/см2.

При проектировании ленточных фундаментов естественным основанием на глубине 2,5 м могут служить четвертичные покровные суглинки (в основном тугопластичной и мягкопластичной консистенции) и пылеватые пески. Для свайных фундаментов несущим слоем рекомендуется принять пески и частично суглинки. Грунты обладают повышенной, средней и низкой коррозионной активностью.

Покровные отложения среднечетвертичного возраста представлены в основном макропористыми, пылеватыми суглинками с включениями щебня, дресвы, гравия и гальки с прослойками песка. Глины и супеси залегают в суглинках отдельными прослоями.

Покровные отложения залегают с поверхности или под насыпными грунтами. Их мощность от 1,2 до 4,7 м.

Отложения тульского горизонта каменноугольной системы представлены песчано-глинистой толщей. Глины здесь занимают среднюю или верхнюю части разреза и разделяются на литологические разности: собственно глины, суглинки и супеси. Глинистая толща по мощности крайне невыдержанна как в плане, так и по разрезу. Песчаная толща карбоновых отложений представлена песком. Песок слабо сцементирован глинистым цементом с прослойками суглинка и супеси, в верхней части – водонасыщенный, а залегающий под глинистой толщей – маловлажный, плотный. Водонасыщенные пески обладают плывунными свойствами. Песчано-глинистая толща залегает на известняках упинского горизонта на абсолютных отметках 150-160 м.

### Минерально-сырьевые ресурсы

Территория муниципального образования город Советск расположена на площади 1058 га, включающей площадь акватории Щекинского водохранилища – около 600 га. Значительную часть территории  занимают леса, в том числе леса саженные, общая площадь которых около 58 га.

На северо-западной границе с частичным заходом на территорию муниципального образования, занимаемую в настоящее время коллективными садами, расположена Костомаровская линза бурого угля. Угольный пласт мощностью 1,3-3,2 м залегает на глубине 24,0 – 48,9 м. Зольность пласта сложного строения колеблется в пределах 31,3 – 44,9%. По данным поисковой разведки запасы угля незначительны и в контуре мощностью 0,9 м составляют: основной первый пласт – 1319,9 тыс. тонн,  первый тульский пласт – 192,9 тыс. тонн, второй тульский пласт – 14,4 тыс. тонн.

В 0,5 км от границы МО в северо-восточном направлении, в 1,6 км в восточном направлении, в 0,5 км в южном направлении расположены поля шахт с оставшимися запасами бурого угля.

В пределах 2 км восточнее и южнее границ МО расположены месторождения аллофаногалуазитовых пород (глины и суглинки), которые не являются перспективными из-за низкого качества и ограниченности запасов.

В 1,8 км к востоку и северо-востоку от границ МО имеются запасы строительных песков, запасы которых не подсчитывались.

Месторождения других строительных материалов отсутствуют.

# 2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## 2.1 Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

- Стратегия социально-экономического развития Тульской области до 2028 года.

- Тульская область. Инвестиционный потенциал.

- Федеральная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 гг.»

- Федеральная целевая программа «Жилище» (на 2002 – 2010 годы).

- «Программа обеспечения населения Тульской области питьевой водой на 2000-2010 годы.

- Графические материалы и пояснительная записка «Схемы территориального планирования Тульской области».

- Графические материалы и пояснительная записка «Схемы территориального планирования Щекинского района Тульской области».

## 2.2 Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования

В соответствии со схемой территориального планирования Щекинского района, разработанной в 2008 г., город Советск классифицируется как малый промышленный город районного подчинения, имеющий хорошие транспортные связи с районным центром - городом Щекино, и областным центром - городом Тулой.

Основной целью градостроительного развития является создание благоприятной городской среды, улучшение качества жизни населения.

В генеральном плане заложены перспективы возможного роста производственного потенциала при непременном условии улучшения экологической ситуации.

Выгодное экономико-географическое положение территории позволяет ожидать значительного градостроительного совершенствования городского поселения за счет технологической модернизации производственных предприятий, инженерного обеспечения, внедрения инновационных технологий, развития сферы обслуживания, благоустройства и озеленения территории муниципального образования.

Планировочная концепция генерального плана исходит из природных особенностей городского поселения и направлена на поддержание сложившейся планировки и оптимальную градостроительную организацию всех городских функций.

Архитектурно-планировочная структура будет совершенствоваться за счет реконструкции сложившихся кварталов. Строительство жилых зданий, учреждений и предприятий обслуживания предусматривается вести на участках, освободившихся от ветхой застройки и на незастроенной территории городского поселения.

Генеральным планом предполагаются следующие мероприятия:

- комплексное благоустройство существующей застройки реконструкция жилых и общественных зданий, инженерного обеспечения;

- реконструкция территорий промышленных предприятий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду;

- реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры;

- благоустройство зоны отдыха в районе водохранилища, парка, скверов;

- совершенствование транспортно-дорожной сети.

## Экономическая база муниципального образования

В соответствии со схемой территориального планирования Щекинского района, разработанной в 2008 г., город Советск классифицируется как малый промышленный город районного подчинения, имеющий хорошие транспортные связи с районным центром - городом Щекино, и областным центром - городом Тулой.

На территории муниципального образования город Советск расположены несколько крупных и средних предприятий. Ведущей отраслью является электроэнергетика. Со времени ввода в действие - в 1950 году до конца 80-х годов Щекинская ГРЭС вырабатывала электроэнергию с использованием бурого угля Подмосковного угольного бассейна. Затем была реконструирована и в настоящее время использует природный газ. Установленная мощность составляет 100 МВт.

ООО «Щекинская ГРЭС» являлась крупнейшим предприятием по выработке электроэнергии в Тульской области, обеспечивала потребности региона в электроэнергии, а также передавала часть электроэнергии в общую энергосистему страны.

ОАО «Щекинский завод котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (КВОиТ), построенный в 1952 году, выпускает металлические конструкции и трубопроводы для тепловых и атомных электростанций.

Завод теплоизоляционных материалов и конструкций филиал ОАО «Энергозащита» (ТМиК) работает с 1963 года. Производит теплоизоляционные материалы на основе базальтовых нитей. Объем вложенных на реконструкцию собственных средств составил в 2006 году – 14754 тыс. руб., в 2007 году  - 51000 тыс. руб.

Новое перспективное предприятие – завод по производству гигиенической бумаги ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс РАША». Строительство началось в 2007 году, окончание планируется в 2009 году. На первую очередь будет производиться 100 т/сут, на вторую – 340 т/сут. Ориентировочная численность рабочих мест: 1-я  очередь -250, 2-я очередь – 550.

Согласно данным паспорта муниципального образования город Советск на его территории действует ряд малых предприятий производственной сферы: филиал «Щекиномежрайгаз», ООО «Щекинский рыбхоз», ООО «Нимфа».

По дополнительным данным, предоставленным администрацией муниципального образования город Советск, на территории поселения имеются и другие предприятия: ЗАО «Тулэнергомонтаж», АЗС-50 ОАО «Туланефтепродукт», ОП «Тульские электросети» - Советский филиал, ОАО «Щекинские ПГУ», ООО «Монтажстроймеханизация», ЗАО «Имплатекс», ООО «Виконт», ОАО «Тулаэнергоремонт», ИП Сычков.

Природные, территориальные, производственные и демографические ресурсы составляют базу развития муниципального образования. Основной отраслью специализации территории муниципального образования в настоящее время является промышленное производство, в котором наибольший удельный вес занимает выработка электрической и тепловой энергии.

На территории городского поселения на планируемый период будут происходить дальнейшие изменения в структуре экономики, особенно в развитии сфер коммерческой деятельности: торговли, банковской деятельности, культурно-бытового и рекреационного обслуживания населения.

Таблица 1 Перечень субъектов хозяйственной деятельности (по отраслям экономики)

| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Крупные и средние предприятия |  |  |
|  | ООО «Щекинская ГРЭС» | теплоснабжение, горячее водоснабжение | частная |
|  | ПАО «ЩЗ КВОиТ» | изготовление металлоконструкций и трубопроводов для тепловых и атомных электростанций | частная |
|  | ОАО ТМиК – «Энергозащита» | производство теплоизоляции-онных материалов | частная |
|  | ООО «Эс Си Эй Хайджин Продактс Раша» | производство гигиенической продукции | частная |
|  | Газовая промышленность |  |  |
|  | Филиал «Щекиномежрайгаз» | обслуживание сетей газоснабжения |  |
|  | Пищевая промышленность |  |  |
|  | ООО «Щекинский рыбхоз» | Разведение рыбы | частная |
|  | Прочие виды деятельности сферы материального производства |  |  |
|  | ООО «Нимфа» | швейное производство | частная |
|  | Ж К Х |  |  |
|  | ООО «Партнер» | предоставление коммун. услуг населению | частная |
|  | ООО «Дом» | предоставление коммун. услуг населению | частная |
|  | МУП «Партнер» | управление муниципальной собственностью | муниципальная |
|  | Непроизводственные виды бытового обслуживания |  |  |
|  | ООО «ГАЛА» | Предприятие общественного питания, гостиничный комплекс | частная |
|  | Парикмахерская | Бытовое обслуживание | частная |
|  | Парикмахерская | Бытовое обслуживание | частная |
|  | ЗАО «Березка» - дом бытовых услуг | Бытовое обслуживание | частная |
|  | Внутренняя торговля |  |  |
|  | ИП Филина | розничная торговля | частная |
|  | ООО «Хелп» - аптека | торговля лекарств. средствами | частная |
|  | ИП Кириллова | розничная торговля | частная |
|  | ИП Гончарова – цветы | розничная торговля | частная |
|  | ИП Алехина С.П. | розничная торговля | частная |
|  | ИП Солдатченков | розничная торговля | частная |
|  | ЗАО «Березка» | розничная торговля | частная |
|  | ИП Румянцев | розничная торговля | частная |
|  | ЗАО «Тандер» - магазин «Магнит» | розничная торговля | частная |
|  | АО «ДИКСИ ЮГ» | Розничная продажа продуктов питания и товаров для дома | частная |
|  | ГУП ЩЦРА № 87 - аптека | торговля лекарств. средствами | государственная |
|  | «Араз» - магазин одежды | розничная торговля | Частная |
|  | ООО «Гурман» | Стационарное предприятие розничной торговли | Частная |

## Население

По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Тульской области численность населения города Советска в 2000 – 2007 годы постоянно уменьшалось.

Таблица -2 - ЧИСЛЕННОСТЬ И ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ г. СОВЕТСКА В 2000 – 2007 ГГ.

| На 01.01. 2000 г., человек | На 09.10. 2002 г., (перепись), человек | На 01.01. 2003 г., человек | На 01.01. 2004 г., человек | На 01.01. 2005 г., человек | На 01.01. 2006 г., человек | На 01.01. 2007 г., человек | На 01.01. 2008 г., человек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9050 | 8770 | 8700 | 8600 | 8400 | 8100 | 7900 | 7700 |

Таблица -3 - СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ МО ГОРОД СОВЕТСК  НА 01.01.2008 г.

| Показатели | Человек (%) |
| --- | --- |
| Численность постоянного населения на начало года, человек | 7700 (100%) |
| По возрасту: |  |
| Моложе трудоспособного | 1360 (17,66%) |
| Детей в возрасте 1-6 лет | 465 (6,03%) |
| В трудоспособном | 3878 (50,36%) |
| Старше трудоспособного | 2462 (31,97%) |
| Число родившихся |  |
| всего, человек | 99 |
| на 1000 населения | 9,9 |
| Число умерших |  |
| всего человек | 168 |
| на 1000 населения | 16,8 |

Демографическая обстановка в муниципальном образовании продолжает оставаться сложной. Ситуация типична для всей Тульской области, которая входит в число субъектов РФ с низкой рождаемостью и высоким уровнем смертности. Определяющим фактором снижения численности населения остается процесс депопуляции, т.е. превышение числа смертей над рождениями.

Остающийся высоким уровень смертности населения, в том числе в трудоспособном возрасте, затрудняет долгосрочное планирование экономического развития.

Резервы улучшения демографической ситуации в муниципальном образовании, как и в регионе в целом, заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности.

Согласно «Схеме территориального планирования Тульской области», экстраполяционный прогноз в целом по Тульской области (по периоду 2002 – 2006 год) показывает постоянное уменьшение численности населения: на 6% - к 2015 году, на 13% - к 2025 году по сравнению с 2006 годом.

В проекте выбран оптимистический вариант прогноза численности населения, который предполагает изменение темпов экономического развития страны, и как следствие повышение уровня благосостояния населения. Вариант основан на существующей нормативной базе РФ. Реализация на территории района «Концепции демографической политики РФ на период до 2025 года» и национального проекта «Здоровье» должна привести к снижению младенческой смертности и увеличению продолжительности жизни населения. Положительное влияние на демографическую ситуацию может оказать введенная в 2007 году система мер семейной политики.

Исходя из выбранного варианта прогноза, проектом принята условная стабилизация численности населения МО в границах территории в рамках существующей численности с учетом 10% резерва на демографическую емкость территории. Таким образом, численность населения муниципального образования на расчетный срок принята в количестве 8500 человек.

## Жилищный фонд

Жилищный фонд на 01.01.2008 года составил 180,0 тыс. м2 общей площади.

Средняя обеспеченность общей площадью составляет 23,3 м2 на одного жителя.

Таблица 4 - Жилищный фонд и его благоустройство

| Наименование показателя | 2008 г. |
| --- | --- |
| Жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 180 |
| Жилая площадь (тыс.кв.м) | 113 |
| Число квартир (единиц) | 3800 |
| Муниципальный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 54,6 |
| Государственный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | - |
| Общественный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 1,5 |
| Частный жилищный фонд: |  |
| Общая площадь (тыс.кв.м) | 125,5 |
| Общая площадь аварийного жилищного фонда (тыс.кв.м) | 0,76 |
| Площадь ветхого жилищного фонда (тыс.кв.м) | 16,4 |
| Площадь всего жилищного фонда оборудованная (тыс.кв.м): | 180 |
| - водопроводом | 179,5 |
| - канализацией | 179,5 |
| - центральным отоплением | 179,5 |
| - горячим водоснабжением | 179,5 |

Таблица 5 - Распределение жилищного фонда по проценту износа

| № п/п | Тип жилых домов | Общая площадь Тыс. м2 | в % к общему кол-ву |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | От 0 до 30% | 7,9 | 4 |
| 2 | От 31 до 65% | 173,1 | 88 |
| 3 | Свыше 65% | 16,5 | 8 |
|  | Итого: | 197,5 | 100 |

Таблица 6 - Распределение жилищного фонда по материалу стен

| № п/п | Тип жилых домов | Общая площадь Тыс. м2 | в % к общему кол-ву |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Каменные и кирпичные | 65,8 | 33 |
| 2 | Панельные | 3,9 | 2 |
| 3 | Блочные | - | - |
| 4 | Деревянные | 94,1 | 48 |
| 5 | Смешанные | 33,7 | 17 |
|  | Итого: | 197,5 | 100 |

Первоочередные задачи ликвидации ветхого и аварийного фонда предполагают минимальные объемы первоочередного жилищного строительства не менее 0,7 тыс. кв. м.

С учетом того, что жилищный фонд в подавляющем большинстве представлен частной усадебной застройкой, основные объемы жилищного строительства будут осуществляться за счет реконструкции существующих жилых территорий, улучшения качества и благоустройства жилья.

Планировочная структура поселения остается в основном в существующем виде, расширение общей территории предусматривается только за счет изменения границы поселения для обустройства кладбища.

Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне Щекинской ГРЭС, завода котельно-вспомогального оборудования и трубопроводов, других промышленных предприятий, подлежит сносу с последующим проведением мероприятий по защитному озеленению этой территории.

## Система культурно-бытового обслуживания

Согласно, разработанной в 2007 году, схеме территориального планирования Тульской области, проектируемое муниципальное образование входит в состав Центрального внутриобластного планировочного района.

МО город Советск является частью Тульской агломерации. Достаточно мощная промышленность и близость городов – центров субъекта федерации и административного центра муниципального района определили формирование системы культурно-бытового обслуживания, ориентированной на развитие транспортных связей. Минимальный уровень первичного культурно-бытового обслуживания включает обеспечение учреждениями медицинского, общеобразовательного, торгового назначения.

Перечень основных учреждений социального и культурного обслуживания представлен в таблице 7.

Таблица 7 - УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

| № п/п | Наименование учреждения социального обслуживания | Вид деятельности | Форма собственности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здравоохранение |  |  |
|  | ГУЗ «Щекинская районная больница», филиал №4 | медицинское обслуживание населения | государственная |
|  | Образование |  |  |
|  | МОУ «Советская средняя школа № 2» | образование | муниципальная |
|  | МОУ «Советская средняя школа № 10» | образование | муниципальная |
|  | МДОУ «Советский детский сад № 37» | дошкольное образование | муниципальная |
|  | МДОУ «Советский детский сад № 38» | дошкольное образование | муниципальная |
|  | МДОУ «Советский детский сад № 40» | дошкольное образование | муниципальная |
|  | МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» | дополнительное образование | муниципальная |
|  | Детская музыкальная школа города Советск | дополнительное образование | муниципальная |
|  | Культура |  |  |
|  | МУК МКК «Дом культуры города Советск» | культурно-массовая работа | муниципальная |
|  | Советский городской библиотечный филиал | библиотечное обслуживание | муниципальная |

ГУЗ «Щекинская районная больница» филиал №4 мощностью 75 больничных коек оказывает терапевтическую, инфекционную и паллиативную помощь, обеспечивает сестринский уход за больными. Поликлиника располагается на первом этаже больницы и рассчитана на 180 посещений в смену.

К другим действующим на территории МО объектам социального обслуживания относятся: дом бытового обслуживания, баня, отделение почтовой и электросвязи, аптеки, муниципальная ярмарка, отделение сбербанка, гостиница, объекты торговли.

Имеется стадион, объединенный с парком культуры и отдыха в единый ансамбль.

Существующая сеть учреждений и предприятий обслуживания представлена в виде единой функциональной системы, в которой отдельные учреждения и предприятия функционируют как взаимосвязанные элементы. Город Советск играет роль рядового элемента местной системы расселения с частичными функциями подцентра административного района. Транспортная доступность районного центра - города Щекино составляет 30 минут, доступность областного центра – города Тулы  составляет 50 минут.

Основной задачей обслуживающей сети является обеспечение населения основными товарами и услугами стандартного спроса в процессе повседневной деятельности людей с минимальными затратами времени на посещение и обслуживание. Это достигается тем, что предприятия и учреждения размещены относительно равномерно по территории городского поселения с учетом основных пешеходных потоков.

Нормальное функционирование учреждений и предприятий обслуживания должно обеспечивать населению удовлетворение самых разнообразных запросов, предоставлять максимальный выбор товаров и услуг. Поэтому основные объекты обслуживания размещены в общественном центре поселения, на главной и основных улицах в пределах транспортной и пешеходной доступности.

Статус самостоятельного муниципального образования обуславливает особые требования к перечню размещаемых  общественных учреждений и объектов, предполагает развитие внутригородской социальной функции, решающей задачи совершенствования сервисного обслуживания с целью повышения качества жизни населения. Формирование и насыщение общественной застройки создает социально ориентированный имидж города, способствующий инвестиционной привлекательности территории.

Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания будет сопровождаться изменениями как качественного порядка – повышением уровня обслуживания, появлением новых видов услуг, снижением потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнением учреждений и предприятий обслуживания. В целом, совершенствование системы культурно-бытового обслуживания лежит на пути наращивания мощности всей системы услуг – росте объемов, разнообразия, качества и доступности услуг.

Этот процесс связан с завершением разделения сферы обслуживания на две части – коммерческую и социальную. Коммерческая – ориентируется на платежеспособное население, обеспечивая максимальный по объему и разнообразию набор услуг в соответствии со спросом. Коммерческая составляющая не поддается нормированию, поскольку развивается на основе конкуренции в соответствии со спросом.

Социальная – ориентируется на все население, в первую очередь на малообеспеченное, и должна обеспечивать гарантированный социальный минимум услуг. Социальная составляющая поддается нормированию, основанному на социальной статистике (учет численности детей дошкольного и школьного возраста, частоты посещения медицинских учреждений и т.д.) и ориентируется на социальные стандарты.

Таким образом, система культурно-бытового обслуживания будет функционировать и развиваться за счет смешанного финансирования – из личных средств граждан, средств коммерческих структур и бюджетных средств.

Следует отметить отсутствие в поселении ряда нормируемых учреждений культурно-бытового обслуживания: кинотеатра, общественных столовых, автостанции. Назрела необходимость в благоустройстве в соответствии с современными требованиями существующих объектов культуры и отдыха: парка, скверов, стадиона, зоны отдыха.

В проекте предусмотрено строительство культурно-досугового комплекса.

## Транспортная инфраструктура муниципального образования

### Внешний транспорт

От работы транспортной инфраструктуры в большой степени зависит возможность активизации экономических и культурных связей МО, улучшения качества жизни населения.

Прохождение автомагистрали Москва-Крым (Е-4) приблизительно в 10 км от территории муниципального образования дает возможность дальнейшему развитию внешних транспортных связей и транспортной инфраструктуры поселения. Связь с этой автомагистралью производится по автодороге III категории «Захаровка-Советск», имеющей региональное значение.

По этим автодорогам город Советск связан автобусными маршрутами с районным центром городом Щекино (22 км) и областным центром городом Тулой (45 км).

Существующая железнодорожная инфраструктура производит незначительные грузовые перевозки тепловозной тягой для промышленных предприятий, пассажирских перевозок нет.

Для исключения прохождения грузового и транзитного транспорта по центру города, снижения экологической нагрузки на жилую зону построена объездная автодорога по северо-западной окраине городского поселения, между коллективными садами и производственной зоной, севернее деревни Горячкино.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено следующее мероприятие:

- строительство автостанции.

### Улично-дорожная сеть

Главной магистральной улицей городского поселения в настоящее время и на перспективу остается ул. Энергетиков. Проектом предусматривается ее дальнейшее совершенствование: расширение проезжей части, улучшение дорожного и тротуарного покрытия, разметка, устройство велосипедных дорожек.

На этой улице расположен общественный центр города, размещено большинство объектов обслуживания. По этой улице проходят основные потоки общественного, грузового и легкового автотранспорта.

Роль магистральных улиц районного значения выполняют улицы: Комсомольская, Молодежная, а также участок жилой улицы между ул. Комсомольской и ул. Красноармейской.

Остальные жилые улицы, выходящие на главную, обеспечивают транспортную и пешеходную связь между жилыми кварталами и местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, местами отдыха, остановочными павильонами общественного транспорта. Переулок Школьный выполняет функцию жилой улицы от ул. Школьной до пр. Полевого. Улица Школьная должна получить продолжение в северо-восточном направлении от ул. Красноармейской до ул. Молодежной.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры должны способствовать обеспечению освоения новых площадок строительства жилья, разгрузке наиболее загруженных участков уличной сети, вывода части потоков грузового автотранспорта за пределы жилых территорий.

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети МО город Советск.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в МО город Советск;

- установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети;

- нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

- при организации новой жилой застройки предусмотреть строительство улично-дорожной сети (новых улиц, переулков).

Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

## Инженерное оборудование территории

В составе Генерального плана МО город Советск разработаны мероприятия по развитию систем инженерного оборудования, направленные на комплексное инженерное обеспечение жилых районов, модернизацию и реконструкцию устаревших инженерных коммуникаций и головных источников, внедрение политики ресурсосбережения.

Территория муниципального образования обеспечена инженерными сетями с возможностью подключения к ним жилых домов, обслуживающих и производственных объектов. Вместе с тем, в инженерном комплексе села существует ряд проблем.

Общая характеристика инженерной инфраструктуры приведена в табл. 8.

Таблица 8 - Коммунальное хозяйство муниципального образования

| Наименование показателя | 2018 г. |
| --- | --- |
| Водопроводы (км) |  |
| Мощность водопровода (тыс. куб. м в сутки) | 4,8 |
| Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (км) | 14,51 |
| Отпущено воды своим потребителям (тыс.куб.м) | 298,368 |
| в том числе: |  |
| - населению | 240,3 |
| - на коммунально-бытовые нужды | 58,1 |
| - в среднем на одного жителя | 0,03 |
| Канализация |  |
| Мощность очистных сооружений канализации (тыс.куб.м в сутки) | 7,5 |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети (км) | 12,2 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения за год – всего (тыс.куб.м) | 536,11 |
| из них прошли полную биологическую очистку | 536,11 |
| Котельные | нет |
| Протяженность уличных тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км.) | - |
| Число котельных на конец года (единиц) | - |
| в том числе мощностью до 3 Гкал./ч. | - |
| Отпущено тепловой энергии своим потребителям за год (тыс.Гкал.) |  |
| в том числе: |  |
| - населению (покупка тепла) | 55,569 |
| - на коммунально-бытовые нужды | 55,569 |

### 2.8.1 Водоснабжение

Водоснабжение городского поселения производится из подземных источников Упинского водоносного горизонта из двух водозаборов, собственником которых является администрация МО г.Советск, передавшая по договору закрепления имущества в МУП «Партнер», который в настоящее время осуществляет эксплуатацию.

Водозабор №1 расположен на северо-восточной окраине г. Советска в старом фруктовом саду, состоит из двух скважин №1 и №2, находящихся в бетонированных круглых колодцах-шахтах глубиной 10-12 м. На уровне поверхности земли над колодцами выстроены кирпичные павильоны. Глубина скважин соответственно 27 м и 30 м. Имеется насосная станция 2-го подъема.

Производительность водозабора –1080 м3/сут, в т.ч. скважины №1 – 1080 м3/сут, №2 – выведена из эксплуатации.

Вода по химическому составу по содержанию общей жесткости не отвечает требованиям СанПиН, по бактериологическому составу соответствует нормам.

Водозабор №2 расположен южнее города Советска на берегу водохранилища, состоит из четырех скважин №4, 5, 6, 7. Глубина скважин №4, 5 -40 м, скважин № 6, 7 – 48 м. Имеется насосная станция 3-го подъема.

Производительность водозабора – 1080 м3/сут, в том числе скважин № 5-1080 м3/сут, скважины № 4,6,7 – выведены из эксплуатации.

Вода по химическому составу по содержанию общей жесткости не отвечает требованиям СанПиН, по бактериологическому составу соответствует нормам.

Водозаборные скважины обеспечены зоной первого пояса санитарной охраны радиусом 30 м. Водоносный горизонт защищен от опасности бактериального загрязнения с поверхности суглинками четвертичного возраста мощностью 14-16 м.

Установление границ второго пояса (ЗСО) не представляется возможным из-за близости расположения водозаборов к жилой застройке и промзонам. Комплексы насосных станций 2 и 3 подъемов и резервуары хозпитьевого водоснабжения огорожены забором на расстоянии 30 м.

Средняя норма водопотребления на одного жителя составляет 0,125 л/сек.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 18,6 км.

Техническое состояние водопроводных сетей 82% износа.

Проектные предложения

Существующая система водоснабжения не стимулирует потребителей питьевой воды к ее экономному использованию. Население оплачивает фиксированный объем воды независимо от потребляемого объема. Значительный объем воды теряется в результате утечек в магистральных и внутридомовых сетях.

При выполнении мероприятий по реконструкции водопроводных сетей: замене труб, арматуры, санитарно-технического оборудования, установке счетчиков расхода воды возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека от 20% до 30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо внедрить систему экономического стимулирования.

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции:

- благоустройство в зданиях, оборудованных водопроводом и канализацией без ванн, улучшается до централизованного горячего водоснабжения;

- неблагоустроенная усадебная застройка подключается к центральному водопроводу с установкой местных водонагревателей.

Расход воды на поливку улиц, площадей, зеленых насаждений не предусматривается, так как для этих целей есть возможность использовать воду из водохранилища.

Нормы водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды населения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Коэффициент суточной неравномерности принимается 1,1. Расчетные расходы воды на первом этапе и на планируемый срок приводятся в таблице.

Расходы воды на нужды промышленных предприятий, малых предприятий и прочие расходы принимаются в размере 20% расхода воды на нужды населения.

Расход воды на наружное пожаротушение.

Расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров принимается в соответствии со СНиП 2.04.02-84. Расчетная продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа с расходом воды 25 л/сек. Неприкосновенный противопожарный запас составляет (3х25х3600х3):1000=840 м3. Два одновременных пожара в жилой зоне и один на промышленном предприятии. Неприкосновенный противопожарный запас должен храниться в резервуарах чистой воды на насосных станциях 2-го и 3-го подъемов.

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения.

На водопроводных сетях вдоль улиц и проездов располагаются пожарные гидранты, обеспечивающие пожаротушение зданий и сооружений (п.8.17 СНиП 2.04.02-84).

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения: зона строгого режима – I пояс санитарной охраны, зона ограничений – II пояс санитарной охраны, зона наблюдений – III пояс санитарной охраны.

I пояс санитарной охраны включает территорию водозабора, в пределах которой запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору.

II и III пояса санитарной охраны включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. В пределах этих поясов градостроительная деятельность допускается при условии обязательного канализования зданий и сооружений, благоустройства территории, организации поверхностного стока.

Основными мероприятиями по водоснабжению на первый этап и планируемый срок являются:

- реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования;

- строительство станции умягчения и обеззараживания воды;

- организация лабораторного контроля качества питьевой воды;

- периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков;

- замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы.

Таблица 9 - РАСЧЕТ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  НА I ЭТАП РАЗВИТИЯ

| Наименование потребителей | Норма водопот-ребле-ния, л/сут | Коэффициент суточ-ной неравномерн. | Первый этап развития | Планируемый срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел. | Расход, тыс. м3/сут | Население, тыс. чел. | Расход, тыс. м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудован-ными водопроводом и канализацией с центральным отоплением | 300 | 1,1 | 7000 | 2100 | 8000 | 2400 |
| Застройка зданиями, оборудованными водопроводом и канализацией с ван-ными и местными водонагревателями | 200 | 1,1 | 7000 | 1400 | 8000 | 1600 |
| Всего |  |  |  | 3500 |  | 4000 |

### 2.8.2	 Водоотведение

В настоящее время в городском поселении функционирует централизованная система канализации.

Охват населения централизованной канализацией составляет в капитальной среднеэтажной, многоэтажной застройке – 100%, в индивидуальной усадебной – 30%.

Протяженность канализационных сетей составляет 23,17 км.

Система канализования городского поселения предусматривается полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть предназначается для отведения стоков от жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания, промышленных предприятий.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке. Отвод поверхностных стоков предусматривается по сети ливневой канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки с западной части городского поселения поступают по самотечным коллекторам на канализационную насосную станцию №1 на ул. ВОХР, от нее на канализационную насосную станцию №2 на ул. ВОХР, откуда по напорному коллектору диаметром 300 мм поступают в основной самотечный коллектор диаметром 450 мм. Производительность КНС №1 и КНС №2 по 160 м3/час каждая.

С восточной части городского поселения хозяйственно-бытовые сточные воды по системе самотечных коллекторов поступают в основной самотечный коллектор диаметром 450 мм и дальше на очистные сооружения полной биологической очистки, производительностью 7700 м3/сут, фактически поступает сточных вод 9654 м3/сут.

На ул. Энергетиков, 1в расположена канализационная насосная №3 производительностью 25 м3/час, которая обеспечивает подкачку сточных вод в этой части города.

Очистные сооружения расположены к северу от производственной зоны за плотиной водохранилища. Водоприемником хозбытовых стоков является река Упа, стоки поступают в реку в 150 м ниже плотины водохранилища Щекинской ГРЭС. Расход воды в водохранилище составляет 1,33 м/сек.

Исследуемые образцы воды водоема по микробиологическим показателям соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.800-99.

Нормы водоотведения приняты в соответствии со СНиП 2.04.03-85 равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,1. Количество сточных вод от промышленных предприятий принимается в соответствии со СНиП 2.04.03-85 в объеме 25% стоков от жилой застройки.

Проектные предложения

Водоотведение на первый этап развития и планируемый срок приводится в таблице.

Таблица 10

| Наименование потребителей | Норма водопотребления, л/сут | Коэффици-ент суточной неравно-мерн. | Первый этап развития | Планируемый срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Насе-ление, тыс. чел. | Расход, тыс. м3/сут | Населе-ние, тыс.чел. | Расход, тыс. м3/сут |
| Застройка зданиями, оборудованными водопроводом и канализацией с центральным отоплением | 300 | 1,1 | 7000 | 2100 | 8000 | 2400 |
| Застройка зданиями, оборудованными водопрово-дом и канализацией с ванными и местными водонагрева-телями | 200 | 1,1 | 7000 | 1400 | 8000 | 1600 |
| Всего |  |  |  | 3500 |  | 4000 |

### 2.8.3 Теплоснабжение

На момент разработки проекта существующие жилые и общественные здания снабжаются теплом от Щекинской ГРЭС.

Существующие промышленные предприятия города снабжаются теплом от Щекинской ГРЭС.

В связи со сложным рельефом местности город делится на 2 зоны: верхнюю и нижнюю с границей между зонами восточнее ул. Красноармейской.

Теплоснабжение верхней зоны осуществляется непосредственно от ГРЭС. Параметры теплоносителя 130О-70О С.

Так как здания нижней зоны расположены на 50 м ниже основного источника тепла, их невозможно присоединить непосредственно к тепловым сетям.

Теплоснабжение нижней зоны осуществляется от смесительной насосной станции, расположенной по ул. Октябрьская. Подогреватели, установленные в повысительной станции, служат для подогрева обратной воды из верхней зоны, которая затем подается для теплоснабжения нижней зоны. Параметры теплоносителя 95О-70О С.

Горячее водоснабжение жилых и общественных зданий в зимний период осуществляется непосредственным водозабором из теплосети.

Горячее водоснабжение больницы в летний период осуществляется от кипятильников, установленных в корпусах.

Проектные предложения

Для обеспечения надежности и качества теплоснабжения потребителей в 2018 году необходимо осуществить проект строительства и последующий ввод в эксплуатацию отдельно стоящей водогрейной котельной мощностью 40МВт (5МВт-резерв) с аварийным топливохранилищем.

ООО «ТК СОВЕТСК» разработало программу энергоэффективности и инвестиционную программу в сфере теплоснабжении «Реконструкция и строительство объектов теплоснабжения муниципального образования город Советск Щекинского района на 2018-2029гг».

В рамках программы к исполнению предлагаются следующие мероприятия:

- строительство отдельно стоящей котельной мощностью 40МВт с аварийным топливохранилищем (водогрейные автоматизированные котлы, с возможностью использования для работы как основного газового, так и резервного вида топлива);

- строительство 3-х ЦТП (ЦТП-1 дома 16а, 18а, 20а, 22а, 24а по ул.Парковая и дома 6, 8, по улице Школьный переулок; ЦТП-2 дома 1,5, 5а, 7, 8, 9, 11, 12 по ул.Площадь Советов; ЦТП -3 дома 62, 64,68, 70, 72 по ул. Энергетиков и дома 1,3,5,7,9 по ул.Парковая);

- реконструкция тепловых сетей, частичная ликвидация открытой системы теплоснабжения (для отдельных домов город Советска);

- переустройство внутренних помещений с реконструкцией инженерных коммуникаций.

### 2.8.4 Газоснабжение

Газоснабжение городского поселения осуществляется природным газом от существующей инфраструктуры газового хозяйства филиала АО Газпром газораспределение Тула» в г.Щекино. Природный газ используется для хозяйственно-бытовых нужд населения, отопления индивидуальных жилых домов, технологических нужд промышленных предприятий.

Основным источником газа на территории МО является газораспределительная станция Советская ГРС, введенная в эксплуатацию в 1989 году. Расположена в северной части города, к ней идет газопровод-отвод высокого давления от магистрального газопровода Ставрополь-Москва II.

Производительность составляет более шестисот млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется по двухступенчатой схеме: по газопроводу среднего давления от ГРС до квартальных ГРПШ и по газопроводам низкого давления от ГРП, ГРПШ до потребителей.

Всего на территории муниципального образования по информации треста «Щекиномежрайгаз» на 01.01.2018 г. размещено ГРП, ГРПШ– 7 шт.

Протяженность газопроводов составляет всего 44,71 км, в том числе среднего давления 12,54 км, низкого давления 32,17 км.

Основные газопроводы проходят по улицам: Комсомольской, Октябрьской, Энергетиков, Парковой, Полевой, Советской.

.

Проектные предложения

Проектом предусматривается совершенствование существующей системы газового хозяйства с учетом градостроительного развития муниципального образования. Для обеспечения стабильной и долговременной работы инфраструктуры предлагаются следующие мероприятия:

- использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения;

- применение современных материалов: полиэтиленовых труб при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов, что повысит надежность и долговечность сетей;

- резервирование системы путем кольцевания или дублирования отдельных участков.

При всех видах хозяйственной деятельности на территории городского поселения расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметров трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности в соответствии со СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы». ГОСТ Р 54 983-2012 «Системы газораспределительные СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА»

### 2.8.5 Электроснабжение

Электроснабжение территории муниципального образования обеспечивается Советским участком ЩРЭС ПО «Тульские электрические сети» филиала «Тулэнерго».

Основным источником потребителей является подстанция ПС 110/6кв «Советск», которая питается по двум фидерам от Щекинской ГРЭС. Установленная мощность 2х16 МВА.

Распределительная сеть работает на напряжении 6 кв, 10 кв по воздушным и кабельным линиям по радиальным и петлевым схемам, обеспечивающим двухстороннее питание каждой трансформаторной подстанции.

Данные, представленные ПО ТЭС филиала «Тулэнерго» по действующим трансформаторным подстанциям приведены в таблице 11.

Общее количество трансформаторных подстанций на территории муниципального образования составляет 49 шт.

На перспективу предлагаются следующие мероприятия:

- при присоединении новых мощностей необходимо проводить реконструкцию ТП с заменой трансформаторов на более мощные;

- замена кабельных линий 6 и 0,4 кВ, отработавших нормативный срок службы с учетом растущих нагрузок потребителей;

- проведение капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4 и 6 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузлы, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций);

- проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введении вечернего и ночного режима горения;

- диспетчеризация с организацией контроля и автоматизации питающих фидеров и РП;

- внедрение системы АСКУЭ в г. Советске.

Таблица 11 - СПИСОК  действующих ТП на территории МО Советское (по состоянию на 01.06.09г.)

| № п/п | Диспетчерское наименование | U TМ | кВ | Источник питания | Кто эксплуатирует | Нахождение/ближайший жилой дом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 1 | ЗТП | ул.Пионерская, д.З | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Пионерская, д.З |
| 2 | 2 | ЗТП | ул.Энергетиков, д.19 | 315 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | ул.Энергетиков, д. 19 |
| 3 | 3 | ЗТП | ул.Энергетиков, д.34 | 500 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Энергетиков, д.34 |
| 4 | 4 | ЗТП | ул.Энергетиков, д.56 | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Энергетиков, д.56 |
| 5 | 5 | ЗТП | ДК | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ДК |
| 6 | 6 | ЗТП | Ул.Энергетиков, д.62 | 320 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Ул.Энергетиков, д.62 |
| 7 | 7 | ЗТП | ул.Парковая, д.14 | 320 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ул.Парковая, д.14 |
| 8 | 8 |  | ул.Школьная, д.4 | 320 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ул.Школьная, д.4 |
| 9 | 9 | ЗТП | Больница | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ГУ Админ.г.Советска | Больница |
| 10 | 10 | КТП 4810 | ул.Октябрьская, 26 | 400 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | Ул. Октябрьская д.26 |
| 11 | 11 | ЗТП | Ул.Энергетиков, д. 1-6 | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Ул.Энергетиков, д. 1-6 |
| 12 | 12 | КТП 4812 | Ул. Красноармейская | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | Ул.Красноармейская д |
| 13 | 13 | КТП 4814 |  | 160 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Ул. Октябрьская, д.7 |
| 14 | 14 | КТП 4815 |  | 250 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | Ул. Октябрьская д.12 |
| 15 | 15 | ктп | Коллект.сад "Дружба" | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | СТ "Дружба"Щекинская | Коллект.сад "Дружба" |
| 16 | 16 | ктп | Луч | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | ОАО "Луч" швейная ф. | Луч |
| 17 | 17 | ЗТП | Артскважина № 5 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | Артскважина № 5 |
| 18 | 18 | КТП | 2-ой подъём | 400 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 2 | Советский участок | 2-ой подъём |
| 19 | 19 | ЗТП | Теплица 2 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 2 | Советский участок | Теплица 2 |
| 20 | 20 | ЗТП | ПВС новая | 400 | 6 | ПС Советск ф. Город 2 | Советский участок | ПВС новая |
| 21 | 21 | ЗТП | ПВС новая | 500 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ПВС новая |
| 22 | 22 | ктп | Кооперативные гаражи | 100 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Гаражное товарищество | Кооперативные гаражи |
| 23 | 23 | ктп | Теплица 1 | 560 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 1 | Советский участок | Теплица 1 |
| 24 | 24 | ЗТП | Гараж стр-ва Артскважина № 6, 7 | 180 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 1 | Советский участок | Гараж стр-ва |
| 25 | 25 | ЗТП |  | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | ОАО ЩГЭГ | Артскважина № 6, 7 |
| 26 | 26 | ЗТП | Школа-интернат | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советская школа-интернат | Школа-интернат |
| 27 | 27 | КТП | Очистные | 400 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 2 | Советский участок | Очистные |
| 28 | 28 | КТП | Очистные | 400 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 1 | Советский участок | Очистные |
| 29 | 29 | КТП | Плотина | 160 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 1 | Советский участок | Плотина |
| 30 | 30 | ктп | ВОХР | 400 | 6 | ПС Советск ф. ВОХР | Советский участок | ВОХР |
| 31 | 31 | ктп | Кислородная станция | 400 | 6 | ПС Советск ф. Теплица 1 | Советский участок | Кислородная станция |
| 32 | 32 | ктп | ЭйСиЭй | 630 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | ЭйСИЭй | ЭйСиЭй |
| 33 | 33 | ктп | ул.Лесная | 180 | 6 | ПС Советск ф. Город 1 | Советский участок | ул.Лесная |
| 34 | 34 | ктп | Кооперативные гараж | 560 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Кооперат. гаражи | Кооперативные гаражи |
| 35 | 35 | ктп | Автогараж монтажа | 180 | 6 | ПС Советск ф. Очистные 2 | ООО "МЭМ-8" ФМУ-1 | Автогараж монтажа |
| 36 | 36 | мтп | ул.Полевая | 250 | 6 | ПС Советск ф. Город 3 | Советский участок | ул.Полевая |
| 37 | 37 | КТП | Гараж ЩГЭС | 100 | 6 | п/ст Советск ф. Город 2 | Советский участок |  |
| 38 | 38 | КТП | Коттеджи | 63 | 6 | п/ст Советск ф. Город 2 | Советский участок | Ул.Набережная |

Проектные предложения

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусматривается:

- подключение к системе электроснабжения запланированных объектов жилой и общественно-деловой застройки (I очередь, расчетный срок);

- реконструкция и модернизация сетей и объектов электросетевого комплекса.

Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:

- оборудование линиями электропередач территорий запланированных под жилую застройку;

- замена ветхих участков линий электропередач;

- Замена ВЛ-0,23 уличного освещения по ул.Энергетиков.

### 2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение

На современном этапе в пределах муниципального образования действуют следующие основные виды связи:

- почтовая;

- телефонная (стационарная и мобильная) и телеграфная;

- интернет;

- радиосвязь.

Почтовая связь

На территории МО город Советск имеется отделение почтовой связи. Оно оказывает населению села почтовые услуги, услуги телефонной связи.

Телефонная связь

Телефонная связь территории муниципального образования обеспечивается цехом телефонной связи и радиофикации №3 Тульского филиала ОАО «Центртелеком», который расположен в г. Щекино, ул. Советская, д.20.

Телефонизация потребителей осуществляется от автоматической телефонной станции (АТС) Советск, пл. Советов, д.1, тип оборудования: Квант-Е Сокол, емкость 1204 номера. Количество телефонных номеров, задействованных в сети городского поселения, составляет 1131 шт.

АТС Советск обеспечивает телефонной связью ближайшие населенные пункты соседних муниципальных образований.

Протяженность кабельных линий на территории МО составляет 143 км.

Количество телефонных аппаратов общего пользования на 1000 жителей составляет 147 шт.

На планируемый срок ожидается, что количество телефонных аппаратов общего пользования будет соответствовать среднестатистическому показателю для малых городов (ориентировочно 250 аппаратов на 1000 жителей).

На перспективу предлагается замена существующей АТС на АТС нового поколения.

Развитие телефонной связи будет осуществляться за счет расширения мобильной (сотовой) связи компаниями МТС, Мегафон, Билайн. Предоставление универсальной услуги, включающей телефонную связь с использованием таксофонов передачи данных и предоставление доступа в Интернет с использованием пунктов коллективного доступа.

Радиофикация

На территории муниципального образования действует сеть проводного радиовещания от автоматической станции АСПВ Советск с количеством радиоточек – 422 шт, в настоящее время функционируют 260 радиоточек.

Развитие сети проводного радиовещания на перспективу не предусматривается, ввиду снижения потребности населения в данной услуге.

Телевидение

Прием телевизионных программ производится от радиотелевизионной передающей станции (РПС) Тульского филиала ФГУП «РТРС».

Принимаются следующие программы: «Россия», «1-ый Канал», «НТВ», «Культура», «ТВЦ», «РенТВ», «ТНТ».

Кабельное телевидение отсутствует.

На перспективу ожидается перевод на цифровое вещание, в первую очередь общефедеральных программ.

Проектные предложения

Генеральным планом на расчетный срок (2036 год) предусматривается развитие основного комплекса различных видов связи, включающих в себя:

- установка видео камер во всех учреждении образования;

- мобильную радиотелефонную связь (сотовую связь);

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

## Инженерная подготовка территории

Защита территории от подтопления

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуются нормы осушения:

- для многоэтажной застройки – 3 м;

- для остальной селитебной застройки – 2 м;

- для зелёных насаждений 1-2 м – в зависимости от типа растительности и минерализации подземных вод.

Меры по защите включают:

- строительство и реконструкцию дренажных систем. Целесообразно использовать самотечный закрытый горизонтальный тип дренажа как наиболее экономичный;

- строительство и реконструкцию сооружений по отводу поверхностного стока;

- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций.

Необходимо строительство сооружений для очистки дренажных вод с целью доведения их качества до соответствующих норм, при использовании современного высокоэффективного оборудования для электрохимической обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в поверхностные водотоки и водоёмы.

Защита территории от оползней

Развитие оползней определяет необходимость инженерной подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления застроенных оползневых и оползнеопасных склонов.

В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется включать профилактические и ограничительные меры - регулирование поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих лотков, агролесомелиорирование и т.д.

Тип оползня определяет набор противооползневых мероприятий (дренажи, изменение конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, буронабивные сваи).

К мероприятиям направленным на нейтрализацию техногенных факторов относятся:

- создание устойчивого профиля,

- техническая мелиорация склонов,

- устранение источников искусственного обводнения,

- устранение дефектов вертикальной планировки склонов,

- устранение эрозионных и абразионных подсечек,

- виброизоляция сооружений и механизмов,

- ограничение и запрещение взрывов.

Защита территории от эрозии

Для правильного выбора мер борьбы необходимо рассматривать конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-геоморфологических и гидрометеорологических условий. Для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения включают в себя строительство:

- водозадерживающих валов;

- водоотводящих валов и нагорных канав;

- запруд и плотин разного рода;

- водосборных и водоотводящих сооружений.

Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные мероприятия. Целесообразно сохранять и обновлять существующие противоэрозионные сооружения: лесополосы и пруды, в значительной мере снижающих плоскостную и линейную эрозию плодородных земель.

Защита территории от просадочности

Просадочными свойствами обусловлены многочисленные деформации сооружений, проявляющиеся при замачивании грунтов оснований, которое может происходить как под воздействием природных, так и техногенных факторов.

При необходимости строительства на просадочных грунтах методы борьбы с просадочностью лёссовых пород разделяются на:

- устранение просадочных свойств в пределах деформируемой и всех просадочных толщ;

- прорезку просадочных грунтов свайными фундаментами, устройство столбов или лент из закрепленного грунта, или заглубление фундаментов;

- водозащитные мероприятия;

- конструктивные мероприятия.

Инженерная защита от паводков и надзор за гидротехническими сооружениями

Ежегодное обследование состояния гидротехнических сооружений, с которыми связана опасность затопления промышленных и гражданских объектов, приведение в соответствие с нормативными требованиями их конструктивных и водопропускных элементов, позволяют предотвратить аварийные ситуации на водных объектах.

## Зеленый фонд муниципального образования

Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга.

Охрана зеленого фонда муниципального образования предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Существующий городской парк – основное место отдыха жителей города, раскинувшийся к юго-востоку от общественного центра до водохранилища, имеет естественные зеленые насаждения (липа, дуб, осина). Значительная часть территории парка не имеет древесных насаждений. Частично территория заболочена к западу от рыбхоза.

В городе имеется несколько скверов: у обелиска воинам, павшим в Великую Отечественную войну 1941-1945 г.г., сквер на площади общественного центра.

Парк, скверы, стадион, зона отдыха, участки лесов, водохранилище в совокупности составляют рекреационные ресурсы поселения.

Городские улицы и дворовые территории в основном озеленены в виде рядовых посадок и групп деревьев (клен, береза, липа, рябина и др.) и кустарников.

Участки учреждений народного образования, здравоохранения, культуры имеют достаточное озеленение по периметру и внутри своих территорий.

Наиболее значительные массивы зеленых насаждений (плодово-ягодных) представлены в виде коллективных садов на острове водохранилища, в северной части города и южнее территорий ГРЭС.

Проектные предложения

Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации муниципального образования предлагается:

- - городской парк как основа кратковременного отдыха населения необходимо благоустроить, как на существующей территории, так и с развитием вдоль водохранилища (пляж, лодочная станция, спортивные площадки и др.);

- - проектирование и строительство в перспективе в районе существующего пляжа культурно-досугового центра;

- - дополнительные подходы в парковую зону с улиц Молодежной, Парковой, со стороны села Костомарово;

- - уход за зелеными насаждениями кварталов и микрорайонов;

- - озеленение водоохранных зон;

- - озеленение санитарно-защиных зон..

## 2.11 Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ

Санитарная очистка территории городского поселения включает: сбор, вывоз, обезвреживание твердых хозяйственно-бытовых отходов, вывоз жидких отходов с территории, не имеющей центральной канализации, уборку улиц, площадей, скверов, производственных территорий.

На территории муниципального образования работы по санитарной очистке выполняет МП «Советская управляющая компания ЖКХ»

Вывоз мусора производится ООО «Батлер» мусоровозами на полигон ТБО предприятия ООО «Батлер», расположенный в районе д. Подиваньково МО Ломинцевское.

На полигоне мусор уплотняется и послойно пересыпается грунтом.

В зимнее время снег с улиц и проездов сбрасывается на обочины, площадки для складирования не предусмотрены, во время гололеда проезжая часть улиц и тротуары посыпаются песком.

Проектные предложения

Для сбора твердого бытового мусора в жилых кварталах, на территориях промышленных предприятий должны предусматриваться асфальтированные огороженные площадки с контейнерами.

Вывоз жидких нечистот должен производиться специальными автомашинами на сливную станцию, оборудованную на очистных сооружениях.

На территории полигона необходимо предусмотреть площадку для размещения установки по утилизации отходов медицинских учреждений.

Вся территория городского поселения должна быть охвачена планово-регулярной или заявочной системой очистки. Необходимо разработать мероприятия по переходу к раздельному сбору и переработке отходов. Для организации сбора вторичного сырья потребуется приобретение специальных контейнеров и устройство площадок под их установку.

Для вывоза снега с территории необходимо обустройство снегосплавных площадок.

Вместо применения песко-соляной смеси предлагается использовать новые средства для борьбы с гололедом: раствор модифицированного хлористого кальция, аналогичного состава в виде сухой смеси и модифицированного хлористого магния. Эти вещества экологичнее обыкновенной технической соли, менее агрессивны по отношению к металлам, не губят зеленые насаждения, не разъедают асфальт.

Размещение кладбищ

Для устройства собственного кладбища, ввиду отсутствия необходимых резервов территории, предлагается его размещение на свободной площадке соседнего муниципального образования – Огаревского. Предлагаемая площадка примыкает  к северо-западной границе поселения. Для реализации этого предложения необходимо решить  вопрос об изменении границы муниципального образования.

## Санитарно-экологическое состояние окружающей среды

Атмосферный воздух

Согласно Схеме территориального планирования Щекинского района территория муниципального образования город Советск находится в зоне повышенного загрязнения воздушного бассейна. Основным источником загрязнения является Щекинская ГРЭС (согласно данным за 2007 год – 0,687 тыс. тонн загрязняющих веществ в год).

Следует отметить, что выбросы вредных веществ в атмосферу снизились по сравнению с предыдущими годами по Филиалу ОАО «ТГК-4»-«ТРГ» ПП «Щекинская ГРЭС» на 19 % (статистические данные отчета 2-ТП (воздух) 2004-2007 гг.).

Другими источниками загрязнения воздуха являются предприятия: завод КВОиТ, завод ТМиК, фабрика ООО «ЭсСиЭй Хайджин Продактс РАША».

В настоящее время на территории Тульской области действует региональная целевая программа «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2007-2011 годы», на территории Щекинского района действует муниципальная программа «Оздоровление экологической обстановки и охраны здоровья населения на территории муниципального образования Щекинский район на 2007-2011 гг.».

Ежегодно Законом Тульской области в областном бюджете предусматриваются средства на финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов, выполнению мероприятий программы геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы, лесоохране и лесовосстановлению и т.д.

Средства направляются на проведение работ, локализацию и ликвидацию источников загрязнения водных объектов, снижение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, водные объекты, организацию системы безопасного обращения с отходами производства и потребления.

Для улучшения состояния воздуха необходимо:

- повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители.

Поверхностные и подземные воды

Основными задачами охраны поверхностных вод является:

- рациональное использование водных ресурсов;

- обеспечение населения качественной питьевой водой;

- предотвращение загрязнения водоёмов;

- соблюдение специального режима на территориях санитарной охраны и водоохранных зон рек;

- действенный контроль за использованием водных ресурсов и их качеством.

Охрана водных ресурсов от загрязнения связана, прежде всего, с состоянием очистных сооружений.

Важнейшим профилактическим мероприятием является очистка сточных вод. Для эксплуатации подземных вод важно, чтобы водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом районе не превышал величины подземного стока. Интенсивный забор подземных вод влечёт за собой увеличение минерализации воды в водоносных горизонтах, а несвоевременный ремонт водозаборных скважин и водопроводных сетей приводит к авариям и загрязнению питьевой воды.

Требует решения проблема обезжелезивания воды.

Охранные мероприятия включают:

- создание узаконенных зон санитарной охраны II и III поясов;

- снижение локальной нагрузки на водоносные горизонты;

- строительство локальных и модернизацию очистных сооружений централизованной канализации;

- тампонаж всех бездействующих скважин;

- разработку технико-экологических схем хозяйственно-питьевого водоснабжения, регулирование объёма используемой подземной питьевой воды на технические нужды;

- ограничение бурения скважин на воду до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности бурения новых скважин;

- осуществление контроля за состоянием подземных вод.

Почвы

Почвенный покров подвержен практически всем видам и формам эрозии: плоскостной и линейной, ливневой и ирригационной. Негативные последствия также имеют неправильное ведение агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и загрязнение почвы.

Негативные последствия повлекло за собой интенсивное использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их плодородия. Сокращение крайне необходимых агрохимических работ  привело к истощению пашни. Осуществляемое внесение удобрений недостаточно не только для повышения плодородия почв, но и для компенсации выноса питательных веществ.

Для изменения сложившегося положения необходимо проведение планомерных работ для улучшения агрохимического состояния пахотных земель.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо провести специальные мероприятия по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения.

Радиационная обстановка

Территория МО была подвергнута радиоактивному заражению от 1 до 5 Ки/км2 в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

Результаты проведенных в последние годы измерений показывают, что мощность дозы излучения на территориях с плотностью  радиоактивного  загрязнения  до 5 Ки/ км2 находится в пределах значений радиационного фона,  характерного для территорий России, не подвергшихся  воздействию  Чернобыльской аварии (10-30 мкР/час).

Начиная с 1994 года, дозы облучения населения на подвергшихся радиоактивному загрязнению  территориях Щекинского района не превышают предела,  установленного Законом РФ "О социальной защите  граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", при котором требуется проведение специальных защитных мероприятий.

На большей части территории гамма-фон снижается до естественного уровня,  не регистрируются случаи превышения содержания  радионуклидов  цезия-137 и стронция-90 в выращенном и произведенном пищевом сырье и продуктах питания.  Облучение  населения не превышает установленного для загрязненных территорий предела.

Вместе с тем необходимо учитывать, что радиационная обстановка еще далека от показателей доаварийного периода и имеет место постоянное ежегодное увеличение накопленных с момента катастрофы доз облучения населения, способное негативно влиять на состояние здоровья населения.

## Зоны с особыми условиями использования территорий

### Рекреационно-туристические зоны

Щекинское водохранилище с площадью акватории около 600 га, с одной стороны, является важным элементом в технологической цепи производства тепловой и электрической энергии Щекинской ГРЭС, с другой стороны, является главным связующим элементом ландшафта территории города, и несет основную рекреационную нагрузку.

Издавна на западном берегу водохранилища сформировалась зона отдыха, территория которой в настоящее время не благоустроена и не имеет официально установленных границ. Зоной отдыха пользуются как жители города Советска, так и приезжие.

Рекреационные ресурсы территории гармонично дополняют имеющиеся в городе парк культуры и отдыха, стадион, скверы, а также значительные территории лесных массивов.

### Зоны охраны объектов культурного наследия

При разработке генерального плана МО город Советск учитываются мероприятия по сохранению и использованию объектов культурного наследия, определяемые требованиями Федерального закона РФ от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ. На территории МО расположен один объект культурного наследия (табл.12)

Таблица 12 - ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ (памятники Великой Отечественной войны)

| Наименование памятника | Местонахождение памятника | Документ о принятии на Госохрану | Категория охраны Ф – памят. федер. Знач-я, Р –регион. зн. |
| --- | --- | --- | --- |
| Братская могила с захороне-нием воинов, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. | г. Советск | Решение Тулоблисполкома от 09.04.69 г. №6-294 | Р |

Генеральным планом предлагается:

- создание охранных зон объектов культуры:

      - проведение работ по локализации и определению координат объектов культурного наследия;

      - оформление технической документации на объекты культурного наследия: и регистрация их в органах росреестра;

      - оформление технической документации на памятники градостроительства и архитектуры;

- создание системы мониторинга объектов культурного наследия;

- восстановление и реставрация объектов истории и культуры;

- использование объектов культурного наследия как туристические ресурсы в целях сохранения памятников, а также экономической целесообразности (как источник дохода местного бюджета района);

- выявление исторически ценной застройки на территории района, и с целью ее сохранения придать статус памятника культуры с дальнейшей постановкой на учет.

### 2.13.4 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров – в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По территории муниципального образования город Советск протекает река Упа, также на территории МО находится Щекинское водохранилище.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории муниципального образования, приведена в следующей таблице.

Таблица 13 – Ширина водоохранных зон водных объектов муниципального образования

| № п/п | Наименование водного объекта | Протяженность водного объекта, км | Ширина ВЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Река Упа | 345 | 200 |
| 2 | Щекинское водохранилище |  | 200 |

На данных территориях вводится особый правовой режим использования земель. В проекте принята ширина водоохраной зоны – 200 м, ширина прибрежной полосы – 60 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

Предотвращение негативного воздействия вод и ликвидация его последствий

В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления, подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и ликвидации его последствий проводятся специальные защитные мероприятия в соответствии с Водным Кодексом и другими федеральными законами.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 Водного Кодекса.

### 2.13.5 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Водоснабжение городского поселения производится из подземных источников Упинского водоносного горизонта.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

К недостаточно защищенным подземным водам относятся:

а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения;

б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной гидравлической связи.

Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница первого пояса устанавливается как для подземного недостаточно защищенного источника водоснабжения на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.).

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 метров.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

а) для водотоков:

- вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

- вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м, вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м, полоса акватории шириной не менее 100 метров;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени.

Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

а) при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

б) при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во все стороны от водозабора на 3 км при наличии нагонных ветров до 10 процентов и 5 км при наличии нагонных ветров более 10 процентов.

Граница второго пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе стороны по берегу на 3 или 5 км и от уреза воды при нормальном подпорном уровне (НПУ) – на 500-1000 метров.

В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м;

- от водонапорных башен – не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 14 - Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| Подземные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений. | ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям. |
| II пояс ЗСО |
| закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. | тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). |
| III пояс ЗСО |
| закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения. | тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин; бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений. |
| Поверхностные источники водоснабжения |
| I пояс ЗСО |
| все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий; проживание людей; посадка высокоствольных деревьев; применение ядохимикатов и удобрений; спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды. | ограждение и охрана; озеленение; отвод поверхностного стока за ее пределы; асфальтирование дорожек к сооружениям; ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками; на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением. |
| II пояс ЗСО |
| отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения; сброс промышленных, сельскохозяйственных, сельских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды; рубка леса главного пользования и реконструкции. | все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов; выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.); использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод; границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками. |
| III пояс ЗСО |
| отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод; | все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение; при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. |
| Санитарно-защитные полосы |
| размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод; прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий. |  |

На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

### Санитарно-защитные зоны

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

СЗЗ промышленных объектов

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить:

- в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

- в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

СЗЗ объектов транспортной инфраструктуры

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Охранные зоны высоковольтных линий устанавливаются на основании ГОСТ 12.1.051-90. Охранная зона вдоль ВЛ представлена в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении. Размеры зоны санитарного разрыва представлены в таблице ниже.

Таблица 15 – Зоны санитарного разрыва для линий электропередач, проходящих по территории муниципального образования

| Напряжение линий электропередач, кВ | ЗСР, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 |
| 1 - 20 | 10 |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Зоны вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при не отклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных – на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

Проектные предложения

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

- инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

- переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории.

- создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

- снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

( установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

( реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 16 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома; размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха; размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. | размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности (профильных, однотипных); размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель); размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий; размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа; размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы; размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей; станции технического обслуживания автомобилей; размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения. |

Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.

# 3 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Щекинского района обусловлены как природными,  так и техногенными факторами.

Чрезвычайные ситуации, связанные с природными и природно-техногенными факторами.

Природные пожары.

В связи с тем, что на территории МО достаточно много лесных массивов, существует вероятность возникновения лесных пожаров, особенно в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

В последние годы в связи с массовым сокращением поголовья крупного рогатого скота значительные площади сельскохозяйственных угодий не скашиваются с целью заготовки кормов, множество пастбищ и опушек леса заросли травой. Это многократно увеличило количество пожаров, в том числе  лесных пожаров, от загорания травы, причиной которых является неосторожное обращение с огнем или умышленный поджег.

Экстремальные климатические явления. Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или жара отмечаются на территории района. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного и железнодорожного транспорта.

Наводнения.  При катастрофических паводках  возможно затопление прибрежных населённых пунктов, нанесение материального ущерба населению и хозяйству района, а также вреда жизни и здоровью людей.

При наводнении возможно:

- затопление отдельных  территорий, производственных объектов;

- разрушение жилищных, хозяйственных и производственных строений, мостов, дамб, линий электропередач;

- размыв железнодорожных путей и автомобильных дорог;

- гибель людей и скота.

Оползни, переработка берегов. Опасность возникновения природных катастроф, связанных с активизацией экзогенных геологических процессов на территории района, значительно возрастает в связи с всё большим вмешательством человека в природу, усиливающим  техногенную нагрузку на окружающую среду.

Оползни могут быть причиной разрушения зданий и инженерных сооружений, а также в отдельных случаях представлять угрозу для жизни людей.

Просадки.  Лессовидные породы, склонные к просадкам распространены, особенно на водоразделах и на высоких надпойменных террасах реки Упы. Следствием просадок являются разнообразные деформации зданий и сооружений. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с просадочными грунтами, существует в случае строительства без учёта просадочных свойств грунтов. При этом возможны неравномерные осадки и, как следствие, деформации и даже обрушения зданий и различных инженерных сооружений.

Подтопление – широко распространённое явление на застроенной части территории, особенно в городах; подтопление связано как с общими изменениями водного баланса, так и с техногенными причинами: нарушением поверхностного стока и утечками из водонесущих коммуникаций.

Подтопление часто является причиной снижения несущей способности оснований сооружений и, как следствие, неравномерные осадки и деформации сооружений, что представляет особую опасность для газо - и нефтепроводов.

Оврагообразование часто приурочено к склонам речных долин. Наиболее интенсивно они развиваются в легко размываемых лёссовых породах, на слабо задернованных склонах. Большое влияние на активизацию этого процесса оказывает хозяйственная деятельность человека, с которой связано нарушение сплошности растительного покрова, утечка вод из коммуникаций.

Основные причины возникновения опасных природных процессов, с которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации следующие:

Оползни

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с прокладкой дорог, а также водотоками;

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов;

- утяжеление склона при его самовольной застройке;

- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка склонов);

- повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), распашка земель, в том числе лесных площадей.

Переработка берегов

- отсутствие берегоукрепительных сооружений,

- слабая эффективность их функционирования.

Затопления и наводнения

- плохое состояние гидротехнических сооружений;

- отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и берегоукрепительных сооружений;

- отсутствие проектно-сметной документации и строительство с нарушением норм и правил прудов и водохранилищ;

- ежегодное разрушение временных земляных перемычек;

- наличие низководных мостов, провоцирующих появление заторных явлений;

- низкая пропускная способность водопропускных труб под автодорогами, не обеспечивающая пропуск паводковых вод, обусловливающих затопление дорог и изоляцию населённых пунктов.

Чрезвычайные ситуации, связанные с техногенными факторами.

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Щекинского района может быть связан с гидротехническими сооружениями, химически и пожаровзрывоопасными  объектами, радиационной обстановкой, газо- и нефтепроводами, транспортом, лесными пожарами.

Гидротехнические сооружения.

На территории МО находится гидротехническое сооружение (ГТС) – плотина  Щекинского водохранилища. В результате прорыва плотины могут быть затоплены значительные территории и нанесён большой ущерб хозяйству и населению.

Пожаровзрывоопасные объекты.

На территории района расположено множество  пожаровзрыво-опасных объектов. К данной категории относятся объекты, на которых осуществляется:

- транспортировка  природного газа, нефти и нефтепродуктов;

- хранение нефтепродуктов, спирта;

- производство хлебной продукции.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном и, особенно, на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что в условиях района определяет возможность уязвимости почти всех населённых пунктов.

Радиационная обстановка.

МО продолжает испытывать последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Сложившаяся в районе эколого-радиологическая обстановка негативным образом влияет на состояние здоровья населения, способствует росту общей заболеваемости.

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций:

Гидротехнические сооружения

- значительный срок эксплуатации водохозяйственных объектов без капитального ремонта;

- повреждение конструктивных элементов ГТС;

- невыполнение условий безопасной эксплуатации ГТС,

- отсутствие деклараций безопасности ГТС;

- недостаточное ежегодное финансирования работ по поддержанию в надлежащем техническом состоянии ГТС водохранилищ.

- неспособность мелких сельскохозяйственных предприятий, на балансе которых находятся  ГТС, содержать их в должном состоянии ввиду или отсутствия эксплуатационной службы, либо недоукомплектованности квалифицированными кадрами.

Пожаровзрывоопасные объекты

- сильная изношенность труб нефте- и газопроводов;

- несанкционированное вмешательство в работу продуктопроводов;

- несоблюдение техники безопасности;

- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени.

Транспорт

- Слабый контроль за исправностью автобусов, грузового и легкового автотранспорта;

- человеческий фактор; низкий уровень профессионализма обслуживающего персонала;

-   несоблюдение техники безопасности и правил дорожного движения.

Лесные пожары

- самовозгорание;

- поджоги;

- неосторожное обращение с огнём;

- недостаточный уход за лесом;

- недостаточное количество противопожарных барьеров и полос.

Радиационная обстановка

- радиоактивное загрязнение территорий вследствие аварии в 1986 г на Чернобыльской АЭС.

Для улучшения состояния воздуха необходимо повысить эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями загрязнителями атмосферного воздуха.

Для охраны поверхностных вод необходимо провести инвентаризацию имеющихся очистных сооружений и системы ливневых стоков и по результатам анализа их работы разработать комплекс мероприятий по их реконструкции.

Для охраны подземных вод необходимо, чтобы водоотбор скважинами не превышал величины подземного стока.

В местах загрязнения почв нефтепродуктами и тяжёлыми металлами необходимо осуществление специальных мероприятий по их очистке. В целях предотвращения аварийных ситуаций и исключения попадания нефтепродуктов в почву необходимо капитально отремонтировать ёмкости для их хранения. Для санитарного оздоровления территории следует улучшить работу по обращению с  отходами производства и  потребления, осуществлять своевременный вывоз мусора, внедрять систему сортировки отходов.

# 4 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования.

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования город Советск Тульской области с указанием ожидаемых результатов их реализации представлен в следующей таблице.

Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала поселения  – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и республиканский бюджет, создание новых рабочих мест.

Таблица 17 - Проектные предложения генерального плана на расчетный срок строительства

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Значение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь строительства |
| Изменение границ муниципального образования и баланса земель в пределах перспективной границы муниципального образования |
| 1 | Генпланом запланировано увеличение площади земель муниципального образования город Советск | га | 1100,1 | - |
| Транспортная инфраструктура |
| 1 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в МО город Советск | Х | Х | улучшение транспортной доступности, повышение комфортности проживания |
| 2 | Установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети |  |  |  |
| 3 | Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования |  |  |  |
| Инженерное оборудование территории |
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Строительство станции умягчения и обеззараживания воды | Х | Х |  |
| 3 | Организация лабораторного контроля качества питьевой воды | Х | Х |  |
| 4 | Периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков | Х | Х |  |
| 5 | Замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы | Х | Х |  |
| 6 | Использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения | Х | Х |  |
| 7 | Применение современных материалов: полиэтиленовых труб при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов | Х | Х |  |
| 8 | Резервирование системы газоснабжения путем кольцевания или дублирования отдельных участков | Х | Х |  |
| 9 | Проведение капитального и текущего ремонта распределительных сетей 0,4 и 6 кВ с использованием новейших технологий (ВЛИ, реклоузлы, система контроля режима, ведение дистанционного управления, контроля и ведения охранных функций) | Х | Х |  |
| 10 | Проведение работ по реконструкции уличного освещения с использованием энергосберегающих светильников и введению вечернего и ночного режима горения | Х | Х |  |
| 11 | Реконструкция и модернизация сетей и объектов электросетевого комплекса | Х | Х |  |
| 12 | Строительство отдельно стоящей котельной мощностью 40МВт с аварийным топливохранилищем (водогрейные автоматизированные котлы, с возможностью использования для работы как основного газового, так и резервного вида топлива) | Х | Х |  |
| 13 | Строительство 3-х ЦТП (ЦТП-1 дома 16а, 18а, 20а, 22а, 24а по ул.Парковая и дома 6, 8, по улице Школьный переулок; ЦТП-2 дома 1,5, 5а, 7, 8, 9, 11, 12 по ул.Площадь Советов; ЦТП -3 дома 62, 64,68, 70, 72 по ул. Энергетиков и дома 1,3,5,7,9 по ул.Парковая) | Х | Х |  |
| 14 | Реконструкция тепловых сетей, частичная ликвидация открытой системы теплоснабжения (для отдельных домов город Советска) | Х | Х |  |
| 15 | Переустройство внутренних помещений с реконструкцией инженерных коммуникаций | Х | Х |  |
| Санитарная очистка территории |
| 1 | Установка контейнеров для сбора твердого бытового мусора в жилых кварталах, на территориях промышленных предприятий | Х | Х |  |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |
| 1 | Повышение эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями-загрязнителями и обеспечение ими все предприятия-загрязнители | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| Расчетный срок |
| Экономика, социальная сфера |
| 1 | Строительство культурно-досугового комплекса | объект | 1 | экономически рост, увеличение занятости населения, оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания |
| 2 | Строительство лодочной станции | объект | 1 |  |
| Транспортная инфраструктура |
| 1 | Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в МО город Советск | Х | Х | улучшение транспортной доступности, повышение комфортности проживания |
| 2 | Установка уличного освещения на неосвещенных участках улично-дорожной сети | Х | Х |  |
| 3 | Нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования | Х | Х |  |
| 4 | Строительство автостанции | объект | 1 |  |
| Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории |
| 1 | Реконструкция водозаборных сооружений с заменой оборудования | Х | Х | повышение комфортности проживания |
| 2 | Строительство станции умягчения и обеззараживания воды | Х | Х |  |
| 3 | Организация лабораторного контроля качества питьевой воды | Х | Х |  |
| 4 | Периодическое обследование источников питьевого водоснабжения и устранение выявленных недостатков | Х | Х |  |
| 5 | Замена изношенных водопроводных сетей и оборудования со сверхнормативным сроком службы | Х | Х |  |
| 6 | Использование автоматизированной системы управления технологическими процессами для оптимального газораспределения | Х | Х |  |
| 7 | Применение современных материалов: полиэтиленовых труб при прокладке новых и замене отслуживших срок газопроводов | Х | Х |  |
| 8 | Строительство локальных и модернизацию очистных сооружений централизованной канализации | Х | Х |  |
| 9 | Резервирование системы газоснабжения путем кольцевания или дублирования отдельных участков | Х | Х |  |
| 10 | Замена ветхих участков линий электропередач | Х | Х |  |
| Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации |
| 1 | Повышение эффективность работы очистных фильтров, пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями-загрязнителями и обеспечение ими все предприятия-загрязнители | Х | Х | повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения |
| 2 | Осуществление контроля за состоянием подземных вод | Х | Х |  |

# 5 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА

Схемой территориального планирования Щекинского района запланированы следующие мероприятия, касающиеся муниципального образования город Советск:

- для выяснения целесообразности бурения новых скважин на территории Щекинского района необходимо провести гидрогеологические изыскания и  выполнить оценку запасов подземных вод;

- формирование промышленного машиностроительного кластера на базе ОАО «Котельно-вспомогательного оборудования и трубопроводов» (г.Советск);

- развитие кластера строительной индустрии на базе реконструкции, технического перевооружения и модернизации существующих предприятий строительной индустрии.

# 6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Генеральным планом предусматривается изменение границ муниципального образования город Советск.

Площадь территории муниципального образования составляет 1058 га

Генеральным планом предлагается увеличить площадь муниципального образования до 1100,1 га.

Координаты характерных точек существующих и планируемых границ муниципального образования город Советск определены аналитическим методом в системе координат МСК-71 и представлены в приложении 1.

# 7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ПРЕДМЕТАХ ОХРАНЫ И ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИЙ ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСТОРИЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

На территории муниципального образования город Советск отсутствуют населенные пункты, включенные в «Перечень исторических поселении» федерального значения или регионального значения, имеющих особое значение для истории и культуры Тульской области.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

      - Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.;

      - Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ФЗ, в редакции от 6 октября 2003 г, №131

      - Федеральный закон «О недрах» от 21 февраля 1992 года №2395-1 (в ред. от 25.10.2006 г. №173-ФЗ)

      - Закон Российской Федерации «О разграничении государственной собственности на землю»

      - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ (в ред. от 05.02.2007 г. №13-ФЗ)

      - Закон «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», ФЗ, в редакции от 31.12.2005 г. №199

      - Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 года № 89-ФЗ (в ред. от 31.12.2005 г. №199-ФЗ)

      - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ (в ред. от 26.06.2007 г. №118-ФЗ)

      - Федеральный закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.1997 года № 109-ФЗ (в ред. от16.10.2006 г. №160-ФЗ)

      - Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 года №52-ФЗ

      - Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ (в ред. от 23.03.2007 г. №37-ФЗ)

      - 13. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» от 21.07.1997г. №117-ФЗ  (в ред. от 18.12.2006 г. №232-ФЗ)

      - Градостроительный кодекс Российской Федерации, 29 декабря 2004 г., №190-ФЗ

      - Земельный Кодекс  Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (в ред. от 28.02.2007 №21-ФЗ)

      - Лесной Кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ

      - Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 167-ФЗ (в ред. от 03.06.06г.№ 74-ФЗ)

      - Воздушный кодекс Российской Федерации

      - Устав (Основной закон) Тульской области от 12.10.2001 года «265-ЗТО.

      - Закон Тульской области от 29.12.2006 №785-ЗТО «О градостроительной деятельности в Тульской области»

      - Закон Тульской области от 29.12.2006 года №787 –ЗТО «Об областной целевой программе «Экология и природные ресурсы Тульской области на 2007 –2011 годы»

      - Закон Тульской области от 29.12.2006 года №788-ЗТО «Об областной целевой программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры Тульской области на 2007-2010 годы»

      - Закон Тульской области «О музеях и музейных ценностях Тульской области» от 11.03.1999 года №121-ЗТО»

      - Закон Тульской области об областной целевой программе «Культура Тульской области (2007-2010 годы) от 03.05.2007 г. №831-ЗТО.

      - Закон Тульской области «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ в Тульской области от 28.02. 2007 года , №795- ЗТО

      - Постановление Правительства РФ от 03.04.08 г. №234 «Об обеспечении жилищного строительства на земельных участках, находящихся в федеральной собственности

      - Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации»

# Приложение 1

Координаты характерных точек существующих границ муниципального образования город Советск определены аналитическим методом в системе координат МСК-71.

Таблица 18 - Ведомость поворотных точек существующей границы МО город Советск

| № п/п | Координаты |
| --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 1 | 268152,32 | 711791,31 |
| 2 | 268168,87 | 711809,36 |
| 3 | 268180,39 | 711826,54 |
| 4 | 268199,08 | 711849,82 |
| 5 | 268229,62 | 711878,60 |
| 6 | 268268,44 | 711890,93 |
| 7 | 268289,40 | 711894,42 |
| 8 | 268331,33 | 711911,55 |
| 9 | 268342,46 | 711926,96 |
| 10 | 268340,55 | 711950,93 |
| 11 | 268328,52 | 711964,43 |
| 12 | 268293,68 | 711980,58 |
| 13 | 268258,02 | 711986,71 |
| 14 | 268208,11 | 711979,96 |
| 15 | 268197,98 | 711979,62 |
| 16 | 268183,77 | 711985,21 |
| 17 | 268176,96 | 711996,30 |
| 18 | 268177,57 | 712011,24 |
| 19 | 268179,66 | 712028,38 |
| 20 | 268195,16 | 712056,32 |
| 21 | 268216,31 | 712101,09 |
| 22 | 268244,42 | 712160,75 |
| 23 | 268226,09 | 712200,79 |
| 24 | 268216,31 | 712216,41 |
| 25 | 268218,11 | 712238,57 |
| 26 | 268230,49 | 712248,39 |
| 27 | 268252,21 | 712254,07 |
| 28 | 268290,05 | 712253,30 |
| 29 | 268325,73 | 712341,74 |
| 30 | 268237,45 | 712360,43 |
| 31 | 268153,47 | 712358,18 |
| 32 | 268057,89 | 712329,75 |
| 33 | 267993,67 | 712276,79 |
| 34 | 267935,57 | 712215,92 |
| 35 | 267885,97 | 712189,18 |
| 36 | 267835,44 | 712157,42 |
| 37 | 267778,51 | 712152,58 |
| 38 | 267667,10 | 712191,10 |
| 39 | 267539,11 | 712275,45 |
| 40 | 267325,53 | 712547,06 |
| 41 | 267106,69 | 712705,35 |
| 42 | 266988,07 | 712713,84 |
| 43 | 266704,94 | 712724,08 |
| 44 | 266286,92 | 712671,63 |
| 45 | 266216,63 | 712670,32 |
| 46 | 266147,32 | 712690,28 |
| 47 | 266081,70 | 712731,31 |
| 48 | 266065,60 | 712751,61 |
| 49 | 266067,98 | 712753,82 |
| 50 | 266033,61 | 712809,40 |
| 51 | 266012,05 | 712859,38 |
| 52 | 266023,53 | 713001,93 |
| 53 | 266050,48 | 713026,62 |
| 54 | 266117,81 | 713055,60 |
| 55 | 266175,65 | 713081,69 |
| 56 | 266206,44 | 713099,62 |
| 57 | 266219,83 | 713113,41 |
| 58 | 266229,24 | 713132,96 |
| 59 | 266230,80 | 713158,22 |
| 60 | 266227,39 | 713257,14 |
| 61 | 266225,31 | 713266,82 |
| 62 | 266205,32 | 713305,34 |
| 63 | 266207,09 | 713317,02 |
| 64 | 266214,76 | 713321,56 |
| 65 | 266231,82 | 713319,55 |
| 66 | 266246,60 | 713317,50 |
| 67 | 266257,88 | 713323,35 |
| 68 | 266256,55 | 713335,81 |
| 69 | 266253,02 | 713344,85 |
| 70 | 266216,29 | 713371,54 |
| 71 | 266185,13 | 713405,14 |
| 72 | 266159,68 | 713436,55 |
| 73 | 266143,25 | 713472,64 |
| 74 | 266141,86 | 713489,65 |
| 75 | 266148,26 | 713516,99 |
| 76 | 266177,05 | 713566,24 |
| 77 | 266199,53 | 713581,34 |
| 78 | 266215,36 | 713586,12 |
| 79 | 266220,98 | 713589,60 |
| 80 | 266222,98 | 713608,93 |
| 81 | 266219,35 | 713623,64 |
| 82 | 266230,21 | 713656,72 |
| 83 | 266237,93 | 713671,60 |
| 84 | 266260,40 | 713687,84 |
| 85 | 266271,69 | 713692,55 |
| 86 | 266282,72 | 713714,28 |
| 87 | 266285,65 | 713746,12 |
| 88 | 266296,13 | 713804,97 |
| 89 | 266298,73 | 713858,41 |
| 90 | 266299,87 | 713934,55 |
| 91 | 266302,37 | 713995,94 |
| 92 | 266292,78 | 714029,88 |
| 93 | 266243,95 | 714106,41 |
| 94 | 266225,07 | 714154,21 |
| 95 | 266206,84 | 714234,61 |
| 96 | 266189,30 | 714268,44 |
| 97 | 266168,35 | 714303,34 |
| 98 | 266141,72 | 714338,16 |
| 99 | 266127,85 | 714355,00 |
| 100 | 266117,27 | 714378,70 |
| 101 | 266095,13 | 714417,00 |
| 102 | 266076,59 | 714441,72 |
| 103 | 266059,31 | 714458,50 |
| 104 | 266031,83 | 714474,00 |
| 105 | 266012,35 | 714486,21 |
| 106 | 265981,00 | 714507,81 |
| 107 | 265907,88 | 714538,53 |
| 108 | 265840,50 | 714564,78 |
| 109 | 265781,13 | 714586,62 |
| 110 | 265743,53 | 714595,15 |
| 111 | 265694,64 | 714600,10 |
| 112 | 265652,69 | 714596,06 |
| 113 | 265632,31 | 714592,35 |
| 114 | 265604,12 | 714579,43 |
| 115 | 265588,36 | 714570,10 |
| 116 | 265569,19 | 714560,73 |
| 117 | 265555,68 | 714553,70 |
| 118 | 265530,71 | 714552,20 |
| 119 | 265505,75 | 714551,83 |
| 120 | 265488,67 | 714554,98 |
| 121 | 265473,84 | 714559,30 |
| 122 | 265460,05 | 714570,46 |
| 123 | 265449,73 | 714577,12 |
| 124 | 265425,79 | 714583,58 |
| 125 | 265408,68 | 714589,01 |
| 126 | 265386,93 | 714601,18 |
| 127 | 265375,46 | 714608,96 |
| 128 | 265358,18 | 714625,75 |
| 129 | 265344,46 | 714632,36 |
| 130 | 265329,58 | 714640,08 |
| 131 | 265319,26 | 714646,75 |
| 132 | 265307,76 | 714656,81 |
| 133 | 265303,14 | 714662,42 |
| 134 | 265300,62 | 714671,17 |
| 135 | 265303,72 | 714691,68 |
| 136 | 265340,97 | 714824,41 |
| 137 | 265350,06 | 714844,16 |
| 138 | 265365,23 | 714856,33 |
| 139 | 265409,02 | 714893,64 |
| 140 | 265410,64 | 714898,79 |
| 141 | 265399,50 | 714902,88 |
| 142 | 265375,53 | 714908,49 |
| 143 | 265367,77 | 714914,35 |
| 144 | 265364,17 | 714927,58 |
| 145 | 265366,46 | 714945,53 |
| 146 | 265377,80 | 714985,81 |
| 147 | 265396,70 | 715033,87 |
| 148 | 265410,74 | 715063,94 |
| 149 | 265419,92 | 715077,74 |
| 150 | 265432,08 | 715119,73 |
| 151 | 265448,32 | 715174,59 |
| 152 | 265451,53 | 715188,28 |
| 153 | 265435,06 | 715252,45 |
| 154 | 265429,97 | 715285,48 |
| 155 | 265424,01 | 715314,81 |
| 156 | 265427,41 | 715333,26 |
| 157 | 265431,96 | 715337,00 |
| 158 | 265441,05 | 715341,42 |
| 159 | 265521,72 | 715319,07 |
| 160 | 265565,08 | 715308,32 |
| 161 | 265630,41 | 715293,50 |
| 162 | 265600,49 | 715328,25 |
| 163 | 265536,12 | 715365,89 |
| 164 | 265525,00 | 715387,63 |
| 165 | 265519,29 | 715400,83 |
| 166 | 265517,34 | 715408,17 |
| 167 | 265497,83 | 715421,67 |
| 168 | 265475,62 | 715430,53 |
| 169 | 265432,98 | 715453,80 |
| 170 | 265417,01 | 715476,55 |
| 171 | 265415,90 | 715489,41 |
| 172 | 265407,48 | 715498,48 |
| 173 | 265391,10 | 715548,81 |
| 174 | 265386,13 | 715573,56 |
| 175 | 265381,42 | 715610,94 |
| 176 | 265377,17 | 715743,34 |
| 177 | 265376,63 | 715841,80 |
| 178 | 265383,18 | 715895,26 |
| 179 | 265388,73 | 715955,16 |
| 180 | 265392,90 | 715984,14 |
| 181 | 265399,91 | 716007,25 |
| 182 | 265414,95 | 716047,04 |
| 183 | 265422,75 | 716079,36 |
| 184 | 265427,91 | 716103,37 |
| 185 | 265429,42 | 716125,47 |
| 186 | 265429,86 | 716157,69 |
| 187 | 265430,12 | 716201,86 |
| 188 | 265429,74 | 716227,62 |
| 189 | 265440,37 | 716255,38 |
| 190 | 265452,07 | 716272,12 |
| 191 | 265462,96 | 716281,49 |
| 192 | 265482,14 | 716290,54 |
| 193 | 265497,70 | 716295,37 |
| 194 | 265508,74 | 716295,54 |
| 195 | 265532,74 | 716288,54 |
| 196 | 265570,64 | 716275,29 |
| 197 | 265597,41 | 716269,25 |
| 198 | 265624,96 | 716271,50 |
| 199 | 265651,54 | 716277,43 |
| 200 | 265672,55 | 716286,94 |
| 201 | 265671,58 | 716290,61 |
| 202 | 265648,44 | 716300,38 |
| 203 | 265599,44 | 716318,05 |
| 204 | 265569,88 | 716326,81 |
| 205 | 265523,57 | 716349,13 |
| 206 | 265483,82 | 716363,26 |
| 207 | 265450,47 | 716379,32 |
| 208 | 265436,48 | 716392,91 |
| 209 | 265422,34 | 716416,63 |
| 210 | 265408,05 | 716449,54 |
| 211 | 265397,38 | 716487,12 |
| 212 | 265390,43 | 716521,05 |
| 213 | 265388,27 | 716542,49 |
| 214 | 265384,27 | 716564,51 |
| 215 | 265384,76 | 716593,97 |
| 216 | 265383,15 | 716639,96 |
| 217 | 265379,24 | 716655,54 |
| 218 | 265365,29 | 716666,38 |
| 219 | 265354,04 | 716680,01 |
| 220 | 265344,45 | 716707,48 |
| 221 | 265329,22 | 716742,21 |
| 222 | 265323,92 | 716789,07 |
| 223 | 265313,06 | 716838,60 |
| 224 | 265303,37 | 716872,49 |
| 225 | 265291,98 | 716896,65 |
| 226 | 265285,10 | 716925,99 |
| 227 | 265279,39 | 716938,78 |
| 228 | 265268,02 | 716961,62 |
| 229 | 265258,47 | 716985,40 |
| 230 | 265248,17 | 716998,13 |
| 231 | 265231,48 | 717007,09 |
| 232 | 265220,37 | 717012,44 |
| 233 | 265211,02 | 717022,43 |
| 234 | 265201,54 | 717041,61 |
| 235 | 265193,95 | 717057,13 |
| 236 | 265185,93 | 717105,88 |
| 237 | 265183,81 | 717121,40 |
| 238 | 265159,17 | 717169,80 |
| 239 | 265147,77 | 717194,95 |
| 240 | 265134,29 | 717235,24 |
| 241 | 265123,73 | 717265,46 |
| 242 | 265113,28 | 717287,38 |
| 243 | 265108,45 | 717303,87 |
| 244 | 265106,44 | 717314,88 |
| 245 | 265102,52 | 717331,39 |
| 246 | 265096,83 | 717342,35 |
| 247 | 265086,51 | 717356,92 |
| 248 | 265074,34 | 717371,46 |
| 249 | 265056,05 | 717397,08 |
| 250 | 265042,78 | 717389,77 |
| 251 | 264965,86 | 717374,97 |
| 252 | 264965,42 | 717374,74 |
| 253 | 264958,48 | 717389,53 |
| 254 | 264926,56 | 717433,22 |
| 255 | 264863,12 | 717625,57 |
| 256 | 264453,40 | 717518,79 |
| 257 | 264435,02 | 717471,07 |
| 258 | 264434,98 | 717470,16 |
| 259 | 264413,25 | 717413,58 |
| 260 | 264413,30 | 717414,65 |
| 261 | 264397,46 | 717373,52 |
| 262 | 264228,37 | 717266,34 |
| 263 | 264229,12 | 717285,71 |
| 264 | 264233,61 | 717402,07 |
| 265 | 264298,65 | 717478,15 |
| 266 | 264107,81 | 717559,12 |
| 267 | 264100,46 | 717560,28 |
| 268 | 264037,63 | 717448,24 |
| 269 | 264029,58 | 717429,93 |
| 270 | 264029,56 | 717429,89 |
| 271 | 264005,12 | 717360,88 |
| 272 | 263958,71 | 717251,05 |
| 273 | 263929,25 | 717192,02 |
| 273 | 263929,24 | 717192,01 |
| 274 | 263909,35 | 717141,48 |
| 275 | 263904,06 | 717141,55 |
| 275 | 263904,06 | 717141,55 |
| 276 | 263903,82 | 717141,06 |
| 277 | 263762,93 | 717142,42 |
| 278 | 263721,52 | 717128,17 |
| 279 | 263710,49 | 717129,60 |
| 280 | 263709,14 | 717129,26 |
| 281 | 263692,08 | 717131,14 |
| 282 | 263691,06 | 717130,06 |
| 283 | 263553,83 | 717138,59 |
| 284 | 263544,01 | 717039,12 |
| 285 | 263569,11 | 717033,03 |
| 286 | 263570,27 | 716955,12 |
| 287 | 263555,48 | 716922,37 |
| 288 | 263527,30 | 716860,00 |
| 289 | 263462,94 | 716738,39 |
| 290 | 263414,98 | 716706,98 |
| 291 | 263390,40 | 716678,35 |
| 292 | 263372,19 | 716654,66 |
| 293 | 263304,34 | 716516,77 |
| 294 | 263278,50 | 716409,79 |
| 295 | 263253,67 | 716289,10 |
| 296 | 263235,52 | 716207,66 |
| 297 | 263227,50 | 716185,73 |
| 298 | 263229,23 | 716148,11 |
| 299 | 263176,63 | 716137,48 |
| 300 | 263114,25 | 716107,91 |
| 301 | 262830,73 | 715866,59 |
| 302 | 262817,32 | 715862,12 |
| 303 | 262717,27 | 715776,85 |
| 304 | 262664,03 | 715734,37 |
| 305 | 262656,26 | 715727,72 |
| 305 | 262656,25 | 715727,71 |
| 306 | 262647,53 | 715718,17 |
| 307 | 262592,07 | 715653,31 |
| 308 | 262624,59 | 715430,28 |
| 309 | 262623,31 | 715422,94 |
| 310 | 262620,97 | 715409,54 |
| 311 | 262614,87 | 715374,60 |
| 312 | 262577,05 | 715158,05 |
| 313 | 262585,55 | 715084,07 |
| 314 | 262571,31 | 715051,35 |
| 315 | 262532,37 | 714961,87 |
| 316 | 262523,06 | 714652,84 |
| 317 | 262521,39 | 714597,48 |
| 318 | 262630,46 | 714505,08 |
| 319 | 262630,04 | 714502,42 |
| 320 | 262627,64 | 714487,29 |
| 321 | 262725,56 | 714479,16 |
| 322 | 262761,00 | 714485,98 |
| 323 | 262790,66 | 714493,86 |
| 324 | 262806,80 | 714508,16 |
| 325 | 262833,19 | 714563,42 |
| 326 | 262881,65 | 714539,84 |
| 327 | 262965,70 | 714504,03 |
| 328 | 262989,51 | 714527,69 |
| 329 | 263006,84 | 714547,02 |
| 330 | 263016,03 | 714549,38 |
| 331 | 263025,22 | 714547,28 |
| 332 | 263035,45 | 714539,67 |
| 333 | 263055,63 | 714501,06 |
| 334 | 263081,10 | 714476,05 |
| 335 | 263121,65 | 714436,27 |
| 336 | 263152,88 | 714405,61 |
| 337 | 263164,74 | 714395,15 |
| 338 | 263182,92 | 714372,88 |
| 339 | 263201,11 | 714362,53 |
| 340 | 263255,33 | 714303,64 |
| 341 | 263282,24 | 714317,48 |
| 342 | 263393,48 | 714374,66 |
| 343 | 263486,57 | 714422,53 |
| 344 | 263534,40 | 714446,80 |
| 345 | 263624,56 | 714462,13 |
| 346 | 263681,17 | 714192,72 |
| 347 | 263682,23 | 714186,56 |
| 348 | 263703,29 | 714067,67 |
| 349 | 263678,09 | 714030,39 |
| 350 | 263643,96 | 713887,58 |
| 351 | 263706,95 | 713873,69 |
| 352 | 263738,30 | 713876,27 |
| 353 | 263842,77 | 713870,69 |
| 354 | 263836,00 | 713857,46 |
| 355 | 263844,73 | 713798,55 |
| 356 | 263871,53 | 713741,13 |
| 357 | 263891,35 | 713713,00 |
| 358 | 263934,03 | 713677,98 |
| 359 | 263957,41 | 713660,03 |
| 360 | 263997,35 | 713648,80 |
| 361 | 264032,40 | 713640,72 |
| 362 | 264078,37 | 713620,96 |
| 363 | 264101,23 | 713601,41 |
| 364 | 264110,06 | 713585,94 |
| 365 | 264115,71 | 713567,20 |
| 366 | 264118,19 | 713545,19 |
| 367 | 264118,76 | 713507,02 |
| 368 | 264122,40 | 713479,86 |
| 369 | 264126,22 | 713451,09 |
| 370 | 264124,19 | 713430,95 |
| 371 | 264116,92 | 713414,17 |
| 372 | 264117,10 | 713402,34 |
| 373 | 264124,55 | 713370,72 |
| 374 | 264123,01 | 713331,44 |
| 375 | 264120,41 | 713277,63 |
| 376 | 264120,35 | 713257,37 |
| 377 | 264116,46 | 713241,03 |
| 378 | 264112,39 | 713230,83 |
| 379 | 264109,32 | 713216,23 |
| 380 | 264104,57 | 713206,52 |
| 381 | 264104,31 | 713198,07 |
| 382 | 264105,04 | 713190,32 |
| 383 | 264107,80 | 713180,97 |
| 384 | 264112,82 | 713166,04 |
| 385 | 264113,84 | 713159,77 |
| 386 | 264114,20 | 713151,63 |
| 387 | 264114,79 | 713143,96 |
| 388 | 264113,13 | 713132,25 |
| 389 | 264105,67 | 713120,12 |
| 390 | 264097,22 | 713097,45 |
| 391 | 264096,34 | 713069,52 |
| 392 | 264099,57 | 713041,57 |
| 393 | 264106,49 | 713017,43 |
| 394 | 264123,03 | 712988,39 |
| 395 | 264145,77 | 712955,52 |
| 396 | 264164,21 | 712935,73 |
| 397 | 264199,13 | 712912,15 |
| 398 | 264202,85 | 712909,82 |
| 399 | 264240,82 | 712886,01 |
| 400 | 264278,99 | 712859,57 |
| 401 | 264301,07 | 712843,86 |
| 402 | 264326,77 | 712829,92 |
| 403 | 264330,93 | 712827,67 |
| 404 | 264393,14 | 712805,32 |
| 405 | 264403,38 | 712803,32 |
| 406 | 264503,73 | 712786,80 |
| 407 | 264524,52 | 712778,66 |
| 408 | 264538,18 | 712772,26 |
| 409 | 264563,46 | 712770,09 |
| 410 | 264583,94 | 712768,42 |
| 411 | 264610,90 | 712763,96 |
| 412 | 264744,51 | 712747,97 |
| 413 | 264779,10 | 712745,59 |
| 414 | 264828,76 | 712741,45 |
| 415 | 264861,55 | 712739,87 |
| 416 | 264887,38 | 712743,13 |
| 417 | 264903,61 | 712748,15 |
| 418 | 264917,44 | 712751,71 |
| 419 | 264939,33 | 712762,56 |
| 420 | 264969,66 | 712785,50 |
| 421 | 264985,10 | 712816,13 |
| 422 | 264987,95 | 712836,68 |
| 423 | 264981,20 | 712894,36 |
| 424 | 264976,88 | 712928,18 |
| 425 | 264977,23 | 712940,08 |
| 426 | 264966,80 | 712954,83 |
| 427 | 264958,16 | 712969,09 |
| 428 | 264954,88 | 712983,95 |
| 429 | 264954,65 | 713001,89 |
| 430 | 264957,52 | 713024,34 |
| 431 | 264967,21 | 713056,32 |
| 432 | 264973,92 | 713078,64 |
| 433 | 264977,70 | 713099,72 |
| 434 | 264975,49 | 713129,30 |
| 435 | 264973,82 | 713161,25 |
| 436 | 264971,36 | 713196,33 |
| 437 | 264975,08 | 713230,83 |
| 438 | 264975,48 | 713250,78 |
| 439 | 264993,74 | 713266,97 |
| 440 | 265004,62 | 713277,59 |
| 441 | 265003,30 | 713294,76 |
| 442 | 265012,68 | 713303,68 |
| 443 | 265017,37 | 713317,74 |
| 444 | 265021,09 | 713330,82 |
| 445 | 265023,47 | 713343,72 |
| 446 | 265027,45 | 713365,89 |
| 447 | 265031,84 | 713373,23 |
| 448 | 265041,05 | 713379,49 |
| 449 | 265055,93 | 713383,08 |
| 450 | 265064,10 | 713387,02 |
| 451 | 265071,21 | 713395,33 |
| 452 | 265087,33 | 713401,12 |
| 453 | 265111,83 | 713397,81 |
| 454 | 265132,77 | 713399,20 |
| 455 | 265175,37 | 713412,50 |
| 456 | 265223,36 | 713434,49 |
| 457 | 265253,44 | 713452,31 |
| 458 | 265280,47 | 713465,63 |
| 459 | 265334,86 | 713485,13 |
| 460 | 265362,62 | 713501,73 |
| 461 | 265390,48 | 713526,15 |
| 462 | 265416,84 | 713554,15 |
| 463 | 265429,96 | 713570,57 |
| 464 | 265442,43 | 713582,30 |
| 465 | 265467,98 | 713589,89 |
| 466 | 265480,63 | 713591,17 |
| 467 | 265545,74 | 713586,32 |
| 468 | 265570,48 | 713584,31 |
| 469 | 265610,94 | 713579,77 |
| 470 | 265645,37 | 713577,06 |
| 471 | 265683,94 | 713585,70 |
| 472 | 265728,82 | 713603,58 |
| 473 | 265768,75 | 713628,91 |
| 474 | 265790,90 | 713657,22 |
| 475 | 265806,26 | 713672,50 |
| 476 | 265854,74 | 713701,20 |
| 477 | 265872,21 | 713719,20 |
| 478 | 265896,01 | 713746,39 |
| 479 | 265911,15 | 713763,10 |
| 480 | 265924,71 | 713778,46 |
| 481 | 265935,27 | 713788,03 |
| 482 | 265943,77 | 713789,80 |
| 483 | 265948,37 | 713786,61 |
| 484 | 265948,80 | 713767,80 |
| 485 | 265947,71 | 713748,50 |
| 486 | 265943,60 | 713714,57 |
| 487 | 265926,01 | 713668,48 |
| 488 | 265908,28 | 713631,65 |
| 489 | 265865,32 | 713557,33 |
| 490 | 265844,08 | 713503,77 |
| 491 | 265826,24 | 713438,70 |
| 492 | 265807,89 | 713371,74 |
| 493 | 265801,31 | 713344,74 |
| 494 | 265796,44 | 713310,10 |
| 495 | 265795,91 | 713237,48 |
| 496 | 265795,85 | 713205,75 |
| 497 | 265803,99 | 713128,44 |
| 498 | 265804,60 | 713051,38 |
| 499 | 265805,20 | 713010,51 |
| 500 | 265811,19 | 712969,19 |
| 501 | 265819,23 | 712934,90 |
| 502 | 265834,91 | 712892,11 |
| 503 | 265855,96 | 712849,72 |
| 504 | 265881,34 | 712805,46 |
| 505 | 265916,98 | 712758,67 |
| 506 | 265934,69 | 712731,21 |
| 507 | 265983,13 | 712672,55 |
| 508 | 266044,16 | 712598,30 |
| 509 | 266105,32 | 712536,36 |
| 510 | 266170,47 | 712496,05 |
| 511 | 266267,23 | 712455,46 |
| 512 | 266339,91 | 712444,14 |
| 513 | 266378,17 | 712420,31 |
| 514 | 266441,79 | 712419,26 |
| 515 | 266501,37 | 712427,85 |
| 516 | 266545,46 | 712453,38 |
| 517 | 266553,47 | 712468,43 |
| 518 | 266553,01 | 712480,08 |
| 519 | 266527,22 | 712499,45 |
| 520 | 266524,76 | 712517,50 |
| 521 | 266547,33 | 712538,34 |
| 522 | 266612,87 | 712548,71 |
| 523 | 266673,14 | 712553,18 |
| 524 | 266726,94 | 712552,53 |
| 525 | 266776,53 | 712538,81 |
| 526 | 266815,95 | 712525,42 |
| 527 | 266885,51 | 712475,73 |
| 528 | 266942,38 | 712450,93 |
| 529 | 267002,21 | 712449,22 |
| 530 | 267049,35 | 712473,73 |
| 531 | 267093,19 | 712511,59 |
| 532 | 267150,17 | 712520,14 |
| 533 | 267200,52 | 712504,19 |
| 534 | 267264,65 | 712428,64 |
| 535 | 267317,10 | 712358,72 |
| 536 | 267391,20 | 712293,61 |
| 537 | 267424,82 | 712259,34 |
| 538 | 267471,87 | 712212,03 |
| 539 | 267485,42 | 712192,36 |
| 540 | 267485,99 | 712154,30 |
| 541 | 267479,22 | 712101,99 |
| 542 | 267474,27 | 712051,48 |
| 543 | 267504,05 | 711941,00 |
| 544 | 267515,96 | 711919,66 |
| 545 | 267537,78 | 711900,12 |
| 546 | 267547,00 | 711896,68 |
| 547 | 267579,38 | 711885,84 |
| 548 | 267632,52 | 711875,04 |
| 549 | 267662,49 | 711863,89 |
| 550 | 267679,54 | 711853,68 |
| 551 | 267723,06 | 711839,72 |
| 552 | 267771,34 | 711834,64 |
| 553 | 267817,62 | 711835,93 |
| 554 | 267860,48 | 711845,57 |
| 555 | 267899,52 | 711857,05 |
| 556 | 268010,00 | 711858,70 |
| 557 | 268036,70 | 711832,10 |
| 558 | 268050,59 | 711815,05 |
| 559 | 268059,02 | 711804,13 |
| 560 | 268131,23 | 711795,14 |

Таблица 19- Ведомость поворотных точек планируемой границы МО город Советск

| № п/п | Координаты |
| --- | --- |
|  | Yk | Xk |
| 561 | 268718,97 | 710595,81 |
| 562 | 269019,47 | 710915,36 |
| 563 | 269262,19 | 711105,56 |
| 564 | 269330,32 | 711166,61 |
| 565 | 269391,82 | 711267,53 |
| 566 | 269417,79 | 711336,93 |
| 567 | 269426,90 | 711397,07 |
| 568 | 269414,10 | 711471,83 |
| 569 | 269237,70 | 711653,03 |
| 570 | 269019,82 | 711774,10 |
| 571 | 268774,77 | 711960,19 |
| 572 | 268668,19 | 712082,91 |
| 573 | 268594,52 | 712193,04 |
| 574 | 268475,32 | 712282,86 |
| 575 | 268405,12 | 712315,92 |
| 29 | 268325,73 | 712341,74 |
| 30 | 268237,45 | 712360,43 |
| 31 | 268153,47 | 712358,18 |
| 32 | 268057,89 | 712329,75 |
| 33 | 267993,67 | 712276,79 |
| 34 | 267935,57 | 712215,92 |
| 35 | 267885,97 | 712189,18 |
| 36 | 267835,44 | 712157,42 |
| 37 | 267778,51 | 712152,58 |
| 38 | 267667,10 | 712191,10 |
| 39 | 267539,11 | 712275,45 |
| 40 | 267325,53 | 712547,06 |
| 41 | 267106,69 | 712705,35 |
| 42 | 266988,07 | 712713,84 |
| 43 | 266704,94 | 712724,08 |
| 44 | 266286,92 | 712671,63 |
| 45 | 266216,63 | 712670,32 |
| 46 | 266147,32 | 712690,28 |
| 47 | 266081,70 | 712731,31 |
| 48 | 266065,60 | 712751,61 |
| 49 | 266067,98 | 712753,82 |
| 50 | 266033,61 | 712809,40 |
| 51 | 266012,05 | 712859,38 |
| 52 | 266023,53 | 713001,93 |
| 53 | 266050,48 | 713026,62 |
| 54 | 266117,81 | 713055,60 |
| 55 | 266175,65 | 713081,69 |
| 56 | 266206,44 | 713099,62 |
| 57 | 266219,83 | 713113,41 |
| 58 | 266229,24 | 713132,96 |
| 59 | 266230,80 | 713158,22 |
| 60 | 266227,39 | 713257,14 |
| 61 | 266225,31 | 713266,82 |
| 62 | 266205,32 | 713305,34 |
| 63 | 266207,09 | 713317,02 |
| 64 | 266214,76 | 713321,56 |
| 65 | 266231,82 | 713319,55 |
| 66 | 266246,60 | 713317,50 |
| 67 | 266257,88 | 713323,35 |
| 68 | 266256,55 | 713335,81 |
| 69 | 266253,02 | 713344,85 |
| 70 | 266216,29 | 713371,54 |
| 71 | 266185,13 | 713405,14 |
| 72 | 266159,68 | 713436,55 |
| 73 | 266143,25 | 713472,64 |
| 74 | 266141,86 | 713489,65 |
| 75 | 266148,26 | 713516,99 |
| 76 | 266177,05 | 713566,24 |
| 77 | 266199,53 | 713581,34 |
| 78 | 266215,36 | 713586,12 |
| 79 | 266220,98 | 713589,60 |
| 80 | 266222,98 | 713608,93 |
| 81 | 266219,35 | 713623,64 |
| 82 | 266230,21 | 713656,72 |
| 83 | 266237,93 | 713671,60 |
| 84 | 266260,40 | 713687,84 |
| 85 | 266271,69 | 713692,55 |
| 86 | 266282,72 | 713714,28 |
| 87 | 266285,65 | 713746,12 |
| 88 | 266296,13 | 713804,97 |
| 89 | 266298,73 | 713858,41 |
| 90 | 266299,87 | 713934,55 |
| 91 | 266302,37 | 713995,94 |
| 92 | 266292,78 | 714029,88 |
| 93 | 266243,95 | 714106,41 |
| 94 | 266225,07 | 714154,21 |
| 95 | 266206,84 | 714234,61 |
| 96 | 266189,30 | 714268,44 |
| 97 | 266168,35 | 714303,34 |
| 98 | 266141,72 | 714338,16 |
| 99 | 266127,85 | 714355,00 |
| 100 | 266117,27 | 714378,70 |
| 101 | 266095,13 | 714417,00 |
| 102 | 266076,59 | 714441,72 |
| 103 | 266059,31 | 714458,50 |
| 104 | 266031,83 | 714474,00 |
| 105 | 266012,35 | 714486,21 |
| 106 | 265981,00 | 714507,81 |
| 107 | 265907,88 | 714538,53 |
| 108 | 265840,50 | 714564,78 |
| 109 | 265781,13 | 714586,62 |
| 110 | 265743,53 | 714595,15 |
| 111 | 265694,64 | 714600,10 |
| 112 | 265652,69 | 714596,06 |
| 113 | 265632,31 | 714592,35 |
| 114 | 265604,12 | 714579,43 |
| 115 | 265588,36 | 714570,10 |
| 116 | 265569,19 | 714560,73 |
| 117 | 265555,68 | 714553,70 |
| 118 | 265530,71 | 714552,20 |
| 119 | 265505,75 | 714551,83 |
| 120 | 265488,67 | 714554,98 |
| 121 | 265473,84 | 714559,30 |
| 122 | 265460,05 | 714570,46 |
| 123 | 265449,73 | 714577,12 |
| 124 | 265425,79 | 714583,58 |
| 125 | 265408,68 | 714589,01 |
| 126 | 265386,93 | 714601,18 |
| 127 | 265375,46 | 714608,96 |
| 128 | 265358,18 | 714625,75 |
| 129 | 265344,46 | 714632,36 |
| 130 | 265329,58 | 714640,08 |
| 131 | 265319,26 | 714646,75 |
| 132 | 265307,76 | 714656,81 |
| 133 | 265303,14 | 714662,42 |
| 134 | 265300,62 | 714671,17 |
| 135 | 265303,72 | 714691,68 |
| 136 | 265340,97 | 714824,41 |
| 137 | 265350,06 | 714844,16 |
| 138 | 265365,23 | 714856,33 |
| 139 | 265409,02 | 714893,64 |
| 140 | 265410,64 | 714898,79 |
| 141 | 265399,50 | 714902,88 |
| 142 | 265375,53 | 714908,49 |
| 143 | 265367,77 | 714914,35 |
| 144 | 265364,17 | 714927,58 |
| 145 | 265366,46 | 714945,53 |
| 146 | 265377,80 | 714985,81 |
| 147 | 265396,70 | 715033,87 |
| 148 | 265410,74 | 715063,94 |
| 149 | 265419,92 | 715077,74 |
| 150 | 265432,08 | 715119,73 |
| 151 | 265448,32 | 715174,59 |
| 152 | 265451,53 | 715188,28 |
| 153 | 265435,06 | 715252,45 |
| 154 | 265429,97 | 715285,48 |
| 155 | 265424,01 | 715314,81 |
| 156 | 265427,41 | 715333,26 |
| 157 | 265431,96 | 715337,00 |
| 158 | 265441,05 | 715341,42 |
| 159 | 265521,72 | 715319,07 |
| 160 | 265565,08 | 715308,32 |
| 161 | 265630,41 | 715293,50 |
| 162 | 265600,49 | 715328,25 |
| 163 | 265536,12 | 715365,89 |
| 164 | 265525,00 | 715387,63 |
| 165 | 265519,29 | 715400,83 |
| 166 | 265517,34 | 715408,17 |
| 167 | 265497,83 | 715421,67 |
| 168 | 265475,62 | 715430,53 |
| 169 | 265432,98 | 715453,80 |
| 170 | 265417,01 | 715476,55 |
| 171 | 265415,90 | 715489,41 |
| 172 | 265407,48 | 715498,48 |
| 173 | 265391,10 | 715548,81 |
| 174 | 265386,13 | 715573,56 |
| 175 | 265381,42 | 715610,94 |
| 176 | 265377,17 | 715743,34 |
| 177 | 265376,63 | 715841,80 |
| 178 | 265383,18 | 715895,26 |
| 179 | 265388,73 | 715955,16 |
| 180 | 265392,90 | 715984,14 |
| 181 | 265399,91 | 716007,25 |
| 182 | 265414,95 | 716047,04 |
| 183 | 265422,75 | 716079,36 |
| 184 | 265427,91 | 716103,37 |
| 185 | 265429,42 | 716125,47 |
| 186 | 265429,86 | 716157,69 |
| 187 | 265430,12 | 716201,86 |
| 188 | 265429,74 | 716227,62 |
| 189 | 265440,37 | 716255,38 |
| 190 | 265452,07 | 716272,12 |
| 191 | 265462,96 | 716281,49 |
| 192 | 265482,14 | 716290,54 |
| 193 | 265497,70 | 716295,37 |
| 194 | 265508,74 | 716295,54 |
| 195 | 265532,74 | 716288,54 |
| 196 | 265570,64 | 716275,29 |
| 197 | 265597,41 | 716269,25 |
| 198 | 265624,96 | 716271,50 |
| 199 | 265651,54 | 716277,43 |
| 200 | 265672,55 | 716286,94 |
| 201 | 265671,58 | 716290,61 |
| 202 | 265648,44 | 716300,38 |
| 203 | 265599,44 | 716318,05 |
| 204 | 265569,88 | 716326,81 |
| 205 | 265523,57 | 716349,13 |
| 206 | 265483,82 | 716363,26 |
| 207 | 265450,47 | 716379,32 |
| 208 | 265436,48 | 716392,91 |
| 209 | 265422,34 | 716416,63 |
| 210 | 265408,05 | 716449,54 |
| 211 | 265397,38 | 716487,12 |
| 212 | 265390,43 | 716521,05 |
| 213 | 265388,27 | 716542,49 |
| 214 | 265384,27 | 716564,51 |
| 215 | 265384,76 | 716593,97 |
| 216 | 265383,15 | 716639,96 |
| 217 | 265379,24 | 716655,54 |
| 218 | 265365,29 | 716666,38 |
| 219 | 265354,04 | 716680,01 |
| 220 | 265344,45 | 716707,48 |
| 221 | 265329,22 | 716742,21 |
| 222 | 265323,92 | 716789,07 |
| 223 | 265313,06 | 716838,60 |
| 224 | 265303,37 | 716872,49 |
| 225 | 265291,98 | 716896,65 |
| 226 | 265285,10 | 716925,99 |
| 227 | 265279,39 | 716938,78 |
| 228 | 265268,02 | 716961,62 |
| 229 | 265258,47 | 716985,40 |
| 230 | 265248,17 | 716998,13 |
| 231 | 265231,48 | 717007,09 |
| 232 | 265220,37 | 717012,44 |
| 233 | 265211,02 | 717022,43 |
| 234 | 265201,54 | 717041,61 |
| 235 | 265193,95 | 717057,13 |
| 236 | 265185,93 | 717105,88 |
| 237 | 265183,81 | 717121,40 |
| 238 | 265159,17 | 717169,80 |
| 239 | 265147,77 | 717194,95 |
| 240 | 265134,29 | 717235,24 |
| 241 | 265123,73 | 717265,46 |
| 242 | 265113,28 | 717287,38 |
| 243 | 265108,45 | 717303,87 |
| 244 | 265106,44 | 717314,88 |
| 245 | 265102,52 | 717331,39 |
| 246 | 265096,83 | 717342,35 |
| 247 | 265086,51 | 717356,92 |
| 248 | 265074,34 | 717371,46 |
| 249 | 265056,05 | 717397,08 |
| 250 | 265042,78 | 717389,77 |
| 251 | 264965,86 | 717374,97 |
| 252 | 264965,42 | 717374,74 |
| 253 | 264958,48 | 717389,53 |
| 254 | 264926,56 | 717433,22 |
| 255 | 264863,12 | 717625,57 |
| 256 | 264453,40 | 717518,79 |
| 257 | 264435,02 | 717471,07 |
| 258 | 264434,98 | 717470,16 |
| 259 | 264413,25 | 717413,58 |
| 260 | 264413,30 | 717414,65 |
| 261 | 264397,46 | 717373,52 |
| 262 | 264228,37 | 717266,34 |
| 263 | 264229,12 | 717285,71 |
| 264 | 264233,61 | 717402,07 |
| 265 | 264298,65 | 717478,15 |
| 266 | 264107,81 | 717559,12 |
| 267 | 264100,46 | 717560,28 |
| 268 | 264037,63 | 717448,24 |
| 269 | 264029,58 | 717429,93 |
| 270 | 264029,56 | 717429,89 |
| 271 | 264005,12 | 717360,88 |
| 272 | 263958,71 | 717251,05 |
| 273 | 263929,25 | 717192,02 |
| 273 | 263929,24 | 717192,01 |
| 274 | 263909,35 | 717141,48 |
| 275 | 263904,06 | 717141,55 |
| 275 | 263904,06 | 717141,55 |
| 276 | 263903,82 | 717141,06 |
| 277 | 263762,93 | 717142,42 |
| 278 | 263721,52 | 717128,17 |
| 279 | 263710,49 | 717129,60 |
| 280 | 263709,14 | 717129,26 |
| 281 | 263692,08 | 717131,14 |
| 282 | 263691,06 | 717130,06 |
| 283 | 263553,83 | 717138,59 |
| 284 | 263544,01 | 717039,12 |
| 285 | 263569,11 | 717033,03 |
| 286 | 263570,27 | 716955,12 |
| 287 | 263555,48 | 716922,37 |
| 288 | 263527,30 | 716860,00 |
| 289 | 263462,94 | 716738,39 |
| 290 | 263414,98 | 716706,98 |
| 291 | 263390,40 | 716678,35 |
| 292 | 263372,19 | 716654,66 |
| 293 | 263304,34 | 716516,77 |
| 294 | 263278,50 | 716409,79 |
| 295 | 263253,67 | 716289,10 |
| 296 | 263235,52 | 716207,66 |
| 297 | 263227,50 | 716185,73 |
| 298 | 263229,23 | 716148,11 |
| 299 | 263176,63 | 716137,48 |
| 300 | 263114,25 | 716107,91 |
| 301 | 262830,73 | 715866,59 |
| 302 | 262817,32 | 715862,12 |
| 303 | 262717,27 | 715776,85 |
| 304 | 262664,03 | 715734,37 |
| 305 | 262656,26 | 715727,72 |
| 305 | 262656,25 | 715727,71 |
| 306 | 262647,53 | 715718,17 |
| 307 | 262592,07 | 715653,31 |
| 308 | 262624,59 | 715430,28 |
| 309 | 262623,31 | 715422,94 |
| 310 | 262620,97 | 715409,54 |
| 311 | 262614,87 | 715374,60 |
| 312 | 262577,05 | 715158,05 |
| 313 | 262585,55 | 715084,07 |
| 314 | 262571,31 | 715051,35 |
| 315 | 262532,37 | 714961,87 |
| 316 | 262523,06 | 714652,84 |
| 317 | 262521,39 | 714597,48 |
| 318 | 262630,46 | 714505,08 |
| 319 | 262630,04 | 714502,42 |
| 320 | 262627,64 | 714487,29 |
| 321 | 262725,56 | 714479,16 |
| 322 | 262761,00 | 714485,98 |
| 323 | 262790,66 | 714493,86 |
| 324 | 262806,80 | 714508,16 |
| 325 | 262833,19 | 714563,42 |
| 326 | 262881,65 | 714539,84 |
| 327 | 262965,70 | 714504,03 |
| 328 | 262989,51 | 714527,69 |
| 329 | 263006,84 | 714547,02 |
| 330 | 263016,03 | 714549,38 |
| 331 | 263025,22 | 714547,28 |
| 332 | 263035,45 | 714539,67 |
| 333 | 263055,63 | 714501,06 |
| 334 | 263081,10 | 714476,05 |
| 335 | 263121,65 | 714436,27 |
| 336 | 263152,88 | 714405,61 |
| 337 | 263164,74 | 714395,15 |
| 338 | 263182,92 | 714372,88 |
| 339 | 263201,11 | 714362,53 |
| 340 | 263255,33 | 714303,64 |
| 341 | 263282,24 | 714317,48 |
| 342 | 263393,48 | 714374,66 |
| 343 | 263486,57 | 714422,53 |
| 344 | 263534,40 | 714446,80 |
| 345 | 263624,56 | 714462,13 |
| 346 | 263681,17 | 714192,72 |
| 347 | 263682,23 | 714186,56 |
| 348 | 263703,29 | 714067,67 |
| 349 | 263678,09 | 714030,39 |
| 350 | 263643,96 | 713887,58 |
| 351 | 263706,95 | 713873,69 |
| 352 | 263738,30 | 713876,27 |
| 353 | 263842,77 | 713870,69 |
| 354 | 263836,00 | 713857,46 |
| 355 | 263844,73 | 713798,55 |
| 356 | 263871,53 | 713741,13 |
| 357 | 263891,35 | 713713,00 |
| 358 | 263934,03 | 713677,98 |
| 359 | 263957,41 | 713660,03 |
| 360 | 263997,35 | 713648,80 |
| 361 | 264032,40 | 713640,72 |
| 362 | 264078,37 | 713620,96 |
| 363 | 264101,23 | 713601,41 |
| 364 | 264110,06 | 713585,94 |
| 365 | 264115,71 | 713567,20 |
| 366 | 264118,19 | 713545,19 |
| 367 | 264118,76 | 713507,02 |
| 368 | 264122,40 | 713479,86 |
| 369 | 264126,22 | 713451,09 |
| 370 | 264124,19 | 713430,95 |
| 371 | 264116,92 | 713414,17 |
| 372 | 264117,10 | 713402,34 |
| 373 | 264124,55 | 713370,72 |
| 374 | 264123,01 | 713331,44 |
| 375 | 264120,41 | 713277,63 |
| 376 | 264120,35 | 713257,37 |
| 377 | 264116,46 | 713241,03 |
| 378 | 264112,39 | 713230,83 |
| 379 | 264109,32 | 713216,23 |
| 380 | 264104,57 | 713206,52 |
| 381 | 264104,31 | 713198,07 |
| 382 | 264105,04 | 713190,32 |
| 383 | 264107,80 | 713180,97 |
| 384 | 264112,82 | 713166,04 |
| 385 | 264113,84 | 713159,77 |
| 386 | 264114,20 | 713151,63 |
| 387 | 264114,79 | 713143,96 |
| 388 | 264113,13 | 713132,25 |
| 389 | 264105,67 | 713120,12 |
| 390 | 264097,22 | 713097,45 |
| 391 | 264096,34 | 713069,52 |
| 392 | 264099,57 | 713041,57 |
| 393 | 264106,49 | 713017,43 |
| 394 | 264123,03 | 712988,39 |
| 395 | 264145,77 | 712955,52 |
| 396 | 264164,21 | 712935,73 |
| 397 | 264199,13 | 712912,15 |
| 398 | 264202,85 | 712909,82 |
| 399 | 264240,82 | 712886,01 |
| 400 | 264278,99 | 712859,57 |
| 401 | 264301,07 | 712843,86 |
| 402 | 264326,77 | 712829,92 |
| 403 | 264330,93 | 712827,67 |
| 404 | 264393,14 | 712805,32 |
| 405 | 264403,38 | 712803,32 |
| 406 | 264503,73 | 712786,80 |
| 407 | 264524,52 | 712778,66 |
| 408 | 264538,18 | 712772,26 |
| 409 | 264563,46 | 712770,09 |
| 410 | 264583,94 | 712768,42 |
| 411 | 264610,90 | 712763,96 |
| 412 | 264744,51 | 712747,97 |
| 413 | 264779,10 | 712745,59 |
| 414 | 264828,76 | 712741,45 |
| 415 | 264861,55 | 712739,87 |
| 416 | 264887,38 | 712743,13 |
| 417 | 264903,61 | 712748,15 |
| 418 | 264917,44 | 712751,71 |
| 419 | 264939,33 | 712762,56 |
| 420 | 264969,66 | 712785,50 |
| 421 | 264985,10 | 712816,13 |
| 422 | 264987,95 | 712836,68 |
| 423 | 264981,20 | 712894,36 |
| 424 | 264976,88 | 712928,18 |
| 425 | 264977,23 | 712940,08 |
| 426 | 264966,80 | 712954,83 |
| 427 | 264958,16 | 712969,09 |
| 428 | 264954,88 | 712983,95 |
| 429 | 264954,65 | 713001,89 |
| 430 | 264957,52 | 713024,34 |
| 431 | 264967,21 | 713056,32 |
| 432 | 264973,92 | 713078,64 |
| 433 | 264977,70 | 713099,72 |
| 434 | 264975,49 | 713129,30 |
| 435 | 264973,82 | 713161,25 |
| 436 | 264971,36 | 713196,33 |
| 437 | 264975,08 | 713230,83 |
| 438 | 264975,48 | 713250,78 |
| 439 | 264993,74 | 713266,97 |
| 440 | 265004,62 | 713277,59 |
| 441 | 265003,30 | 713294,76 |
| 442 | 265012,68 | 713303,68 |
| 443 | 265017,37 | 713317,74 |
| 444 | 265021,09 | 713330,82 |
| 445 | 265023,47 | 713343,72 |
| 446 | 265027,45 | 713365,89 |
| 447 | 265031,84 | 713373,23 |
| 448 | 265041,05 | 713379,49 |
| 449 | 265055,93 | 713383,08 |
| 450 | 265064,10 | 713387,02 |
| 451 | 265071,21 | 713395,33 |
| 452 | 265087,33 | 713401,12 |
| 453 | 265111,83 | 713397,81 |
| 454 | 265132,77 | 713399,20 |
| 455 | 265175,37 | 713412,50 |
| 456 | 265223,36 | 713434,49 |
| 457 | 265253,44 | 713452,31 |
| 458 | 265280,47 | 713465,63 |
| 459 | 265334,86 | 713485,13 |
| 460 | 265362,62 | 713501,73 |
| 461 | 265390,48 | 713526,15 |
| 462 | 265416,84 | 713554,15 |
| 463 | 265429,96 | 713570,57 |
| 464 | 265442,43 | 713582,30 |
| 465 | 265467,98 | 713589,89 |
| 466 | 265480,63 | 713591,17 |
| 467 | 265545,74 | 713586,32 |
| 468 | 265570,48 | 713584,31 |
| 469 | 265610,94 | 713579,77 |
| 470 | 265645,37 | 713577,06 |
| 471 | 265683,94 | 713585,70 |
| 472 | 265728,82 | 713603,58 |
| 473 | 265768,75 | 713628,91 |
| 474 | 265790,90 | 713657,22 |
| 475 | 265806,26 | 713672,50 |
| 476 | 265854,74 | 713701,20 |
| 477 | 265872,21 | 713719,20 |
| 478 | 265896,01 | 713746,39 |
| 479 | 265911,15 | 713763,10 |
| 480 | 265924,71 | 713778,46 |
| 481 | 265935,27 | 713788,03 |
| 482 | 265943,77 | 713789,80 |
| 483 | 265948,37 | 713786,61 |
| 484 | 265948,80 | 713767,80 |
| 485 | 265947,71 | 713748,50 |
| 486 | 265943,60 | 713714,57 |
| 487 | 265926,01 | 713668,48 |
| 488 | 265908,28 | 713631,65 |
| 489 | 265865,32 | 713557,33 |
| 490 | 265844,08 | 713503,77 |
| 491 | 265826,24 | 713438,70 |
| 492 | 265807,89 | 713371,74 |
| 493 | 265801,31 | 713344,74 |
| 494 | 265796,44 | 713310,10 |
| 495 | 265795,91 | 713237,48 |
| 496 | 265795,85 | 713205,75 |
| 497 | 265803,99 | 713128,44 |
| 498 | 265804,60 | 713051,38 |
| 499 | 265805,20 | 713010,51 |
| 500 | 265811,19 | 712969,19 |
| 501 | 265819,23 | 712934,90 |
| 502 | 265834,91 | 712892,11 |
| 503 | 265855,96 | 712849,72 |
| 504 | 265881,34 | 712805,46 |
| 505 | 265916,98 | 712758,67 |
| 506 | 265934,69 | 712731,21 |
| 507 | 265983,13 | 712672,55 |
| 508 | 266044,16 | 712598,30 |
| 509 | 266105,32 | 712536,36 |
| 510 | 266170,47 | 712496,05 |
| 511 | 266267,23 | 712455,46 |
| 512 | 266339,91 | 712444,14 |
| 513 | 266378,17 | 712420,31 |
| 514 | 266441,79 | 712419,26 |
| 515 | 266501,37 | 712427,85 |
| 516 | 266545,46 | 712453,38 |
| 517 | 266553,47 | 712468,43 |
| 518 | 266553,01 | 712480,08 |
| 519 | 266527,22 | 712499,45 |
| 520 | 266524,76 | 712517,50 |
| 521 | 266547,33 | 712538,34 |
| 522 | 266612,87 | 712548,71 |
| 523 | 266673,14 | 712553,18 |
| 524 | 266726,94 | 712552,53 |
| 525 | 266776,53 | 712538,81 |
| 526 | 266815,95 | 712525,42 |
| 527 | 266885,51 | 712475,73 |
| 528 | 266942,38 | 712450,93 |
| 529 | 267002,21 | 712449,22 |
| 530 | 267049,35 | 712473,73 |
| 531 | 267093,19 | 712511,59 |
| 532 | 267150,17 | 712520,14 |
| 533 | 267200,52 | 712504,19 |
| 534 | 267264,65 | 712428,64 |
| 535 | 267317,10 | 712358,72 |
| 536 | 267391,20 | 712293,61 |
| 537 | 267424,82 | 712259,34 |
| 538 | 267471,87 | 712212,03 |
| 539 | 267485,42 | 712192,36 |
| 540 | 267485,99 | 712154,30 |
| 541 | 267479,22 | 712101,99 |
| 542 | 267474,27 | 712051,48 |
| 543 | 267504,05 | 711941,00 |
| 544 | 267515,96 | 711919,66 |
| 545 | 267537,78 | 711900,12 |
| 546 | 267547,00 | 711896,68 |
| 547 | 267579,38 | 711885,84 |
| 548 | 267632,52 | 711875,04 |
| 549 | 267662,49 | 711863,89 |
| 550 | 267679,54 | 711853,68 |
| 551 | 267723,06 | 711839,72 |
| 552 | 267771,34 | 711834,64 |
| 553 | 267817,62 | 711835,93 |
| 554 | 267860,48 | 711845,57 |
| 555 | 267899,52 | 711857,05 |
| 556 | 268010,00 | 711858,70 |
| 557 | 268036,70 | 711832,10 |
| 558 | 268050,59 | 711815,05 |
| 559 | 268059,02 | 711804,13 |
| 560 | 268131,23 | 711795,14 |
| 1 | 268152,32 | 711791,31 |
| 2 | 268168,87 | 711809,36 |
| 3 | 268180,39 | 711826,54 |
| 4 | 268199,08 | 711849,82 |
| 5 | 268229,62 | 711878,60 |
| 6 | 268268,44 | 711890,93 |
| 7 | 268289,40 | 711894,42 |
| 8 | 268331,33 | 711911,55 |
| 9 | 268342,46 | 711926,96 |
| 10 | 268340,55 | 711950,93 |
| 11 | 268328,52 | 711964,43 |
| 12 | 268293,68 | 711980,58 |
| 13 | 268258,02 | 711986,71 |
| 14 | 268208,11 | 711979,96 |
| 15 | 268197,98 | 711979,62 |
| 16 | 268183,77 | 711985,21 |
| 17 | 268176,96 | 711996,30 |
| 18 | 268177,57 | 712011,24 |
| 19 | 268179,66 | 712028,38 |
| 20 | 268195,16 | 712056,32 |
| 21 | 268216,31 | 712101,09 |
| 22 | 268244,42 | 712160,75 |
| 23 | 268226,09 | 712200,79 |
| 24 | 268216,31 | 712216,41 |
| 25 | 268218,11 | 712238,57 |
| 26 | 268230,49 | 712248,39 |
| 27 | 268252,21 | 712254,07 |
| 28 | 268290,05 | 712253,30 |
| 576 | 268351,06 | 712252,91 |
| 577 | 268416,92 | 712228,89 |
| 578 | 268553,61 | 712156,32 |
| 579 | 268764,42 | 711892,85 |
| 580 | 268801,72 | 711836,64 |
| 581 | 268827,41 | 711805,95 |
| 582 | 268916,82 | 711749,97 |
| 583 | 269005,46 | 711689,59 |
| 584 | 269089,00 | 711623,05 |
| 585 | 269180,46 | 711566,34 |
| 586 | 269234,91 | 711502,94 |
| 587 | 269247,86 | 711474,20 |
| 588 | 269247,23 | 711428,33 |
| 589 | 269227,81 | 711380,40 |
| 590 | 269180,21 | 711381,59 |
| 591 | 269174,57 | 711370,21 |
| 592 | 269175,80 | 711354,82 |
| 593 | 269185,33 | 711339,86 |
| 594 | 269201,24 | 711332,10 |
| 595 | 269217,87 | 711334,56 |
| 596 | 269236,76 | 711327,61 |
| 597 | 269260,19 | 711307,73 |
| 598 | 269288,26 | 711267,66 |
| 599 | 269289,98 | 711248,90 |
| 600 | 269282,99 | 711232,88 |
| 601 | 269263,08 | 711210,90 |
| 602 | 269147,72 | 711093,52 |
| 603 | 268973,78 | 710930,46 |
| 604 | 268803,09 | 710742,86 |
| 605 | 268760,48 | 710691,63 |
| 606 | 268695,02 | 710610,50 |

# Footnotes

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.